L.dz. /         /                                                                               Stalowa Wola 10.07.2014 r.

Zof/15/2014

...............................................................

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem montażu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego na istniejących  5 studniach odgazowujących Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem montażu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego na istniejących 5 studniach odgazowujących Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie niezbędnej dokumentacji i montażu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego obejmującego 5 studni zlokalizowanych na kwaterze nr 2 Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.

W zadaniu należy odpowiednio dostarczyć i zamontować pochodnie, które zapewnią całkowite spalanie gazu składowiskowego wydobywającego się ze studni.

Wszystkie studnie ( 5 szt.) wykonane są według ujednoliconego schematu:

-	rury stalowe każdej studni ( 823/11 mm i długości 1,5 m, zakończone uchwytami stalowymi do podnoszenia,

-	centralnie wewnątrz stalowej rury umieszczona jest perforowana rura ( 160 z PCV (filtr) zbierająca gaz, przedłużana w miarę budowy studni.

Zamawiający wskazuje, że zamontowane na składowisku studnie są tak skonstruowane, że w miarę przybywania odpadów studnie są podciągane i wypełniane żwirem z jednoczesnym przedłużeniem wewnętrznej rury perforowanej.

Pochodnie powinny być tak zamontowane aby zapewniały wszelkie warunki bezpieczeństwa użytkowania takiego urządzenia na terenie składowiska. Nadto sposób montażu powinien zapewniać szczelność oraz umożliwiać demontaż na czas podnoszenia studni oraz możliwość przyszłościowego wykorzystania pochodni na studniach kwatery nr 3.

Każda pochodnia powinna być wykonana z materiałów zapewniających jej trwałość, w szczególności powinna być zaopatrzona w:

-	palnik w osłonie przeciwwietrznej,

-	przerywacz płomienia, uniemożliwiający migrację płomienia z palnika do studni odgazowującej,

-	zawór odcinający umieszczony na kolumnie pochodni,

-	króciec probierczy do pomiaru składu i ciśnienia biogazu z zamontowanym na stałe manometrem o zakresie pomiarowym dostosowanym do występującego ciśnienia. Króciec probierczy winien być wyposażony w zawór zapewniający możliwość wymiany manometru jak również urządzeń służących do określania składu biogazu bez rozszczelnienia instalacji ,

-	podstawę pochodni, przystosowaną do montażu na krawędzi obudowy studni oraz jej przytwierdzenie i uszczelnienie.

Armatura pochodni winna posiadać dopuszczenie do pracy na gaz/biogaz i posiadać właściwe certyfikaty.

Zamawiający wymaga aby wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczył także:

-	przenośną zapalarkę gazową, odpowiednią do bezpiecznego zapłonu pochodni,

Każda pochodnia powinna posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest wydać szczegółowe instrukcje rozruchu i eksploatacji pochodni (DTR).

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi i obowiązującymi standardami. Po zainstalowaniu pochodni Wykonawca obowiązany jest sporządzić i wydać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane techniczne zamontowanych pochodni oraz instrukcję eksploatacji.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi pochodni. Szkolenie winno obejmować min. 16 godzin roboczych. Szkolenie odbywać się będzie na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego.

W trakcie szkolenia Zamawiający wymaga przeprowadzenia faktycznego spalania lub symulacji spalania.

Wykonawca zapewnia realizację usług serwisu zamontowanych pochodni wraz z osprzętem w ramach gwarancji. Przystąpienie do usługi serwisowej winno nastąpić nie później niż w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia.

Projekt odgazowania powinien zawierać minimum:

- zasady działania pasywnych pochodni do spalania gazu składowiskowego,

- szczegóły projektowe, umożliwiające wykonanie instalacji i odbiór techniczny elementów systemu (rysunki, specyfikacje i parametry techniczne etc.),

  - plan kontroli i monitorowania pracy pochodni do spalania gazu,

  - plan obsługi i konserwacji pochodni,

  - plan awaryjny (wypadki, zagrożenia życia i zdrowia),

  - plan bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - plan przeciwpożarowy i zagrożenia wybuchem,

  - wymagane prawem uzgodnienia z odnośnymi władzami na bazie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - zapisy odstępstwa od założeń oryginalnego projektu z ich uzasadnieniem,

  - protokół przekazania poszczególnych urządzeń,

  - protokół ewentualnych uzgodnionych poprawek z terminem wykonania,

  - świadectwa szkolenia obsługi składowiska odpadów w Stalowej Woli

  - atesty materiałowe i urządzeniowe,

  - dokumentacje techniczno – ruchową urządzeń,

  - inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami umożliwiające użytkowanie pochodni.

Połączenia studni odgazowujących z pochodnią winny zapewnić należyty, trwały i szczelny system umożliwiający w razie podnoszenia studni szczelność połączeń wraz z rozwojem kwater.

Pochodnia powinna być wykonana z materiałów zapewniających jej trwałość. Wymaga się zastosowania materiałów odpornych na czynniki zewnętrzne, jak również na zanieczyszczenia zawarte w biogazie (np.siarczki).

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

a) uzyskanie niezbędnych pozwoleń – zezwoleń w zakresie wykonania i oddania do użytkowania pasywnych pochodni do spalania gazu składowiskowego,

b) realizację zamówienia polegającą na wykonaniu i zamontowaniu pochodni o odpowiednich parametrach technicznych,

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest schemat obejmujący lokalizacje studni i zdjęcia studni.

Pochodnia do spalania gazu składowiskowego powinna być tak zamontowana, aby zapewniała wszelkie warunki bezpieczeństwa użytkowania takiego urządzenia na terenie składowiska zgodne z obowiązującymi przepisami o BHP. Sposób montażu powinien zapewniać szczelność oraz umożliwiać demontaż na czas podnoszenia studni.

Gwarancja:

Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia  na okres 24 miesiące, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, na zasadach

Miejsce realizacji zamówienia:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

- Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże się doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; realizacją jednej usługi budowlanej polegającej na dostarczeniu i zamontowaniu co najmniej dwóch pochodni potwierdzonej właściwymi dowodami lub referencjami.

- Terminy

1) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 28  listopada 2014 r.

2) Wymagany termin ważności ofert: 30 dni od terminu składania ofert.

3) Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena .

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć do godziny 1000 dnia 28.07.2014 r.

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

- Oferty zostaną otwarte o godz.1015 dnia 28.07.2014 r.

w siedzibie Zamawiającego – w sali konferencyjnej MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

- Sposób przygotowania oferty:

  - zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik do zapytania ofertowego);

  - oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

  - ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

  - cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie;

  - oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

  - dowody /referencje potwierdzające posiadane doświadczenie.

- Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem montażu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego na istniejących  5 studniach odgazowujących Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 842 23 411 wew. 350 ;

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- Wzór oferty Wykonawcy z załącznikiem

- Wzór umowy Wykonawcy

….............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

OFERTA WYKONAWCY

  - Nazwa Oferenta:

( w przyp. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy podać oprócz nazwy firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy)

  - Zarejestrowany adres Oferenta:

  - Numer telefonu:

  - Numer Faxu:

  - Adres e-mail:

  - Numer NIP:

  - Numer REGON:

  - Numer konta bankowego ( dotyczy zapisów umownych)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem montażu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego na istniejących  5 studniach odgazowujących Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli”, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę:

Cena oferty

kwota brutto wraz z należnym podatkiem VAT za zamówienie

........................................... zł (słownie: ................................................................................. zł).

- Oświadczamy, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki udzielenia zamówienia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że w celu realizacji niniejszego zamówienia spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................., dnia...................

...................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej)