Stalowa Wola, 2011-07-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/17/2011. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki wodne w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Adres zamawiającego 	Komunalna 1

Kod Miejscowość 	37-450 Stalowa Wola

Telefon: 	15 842-34-11

Faks: 	15 842-19-50

adres strony internetowej 	www.mzk.stalowa-wola.pl

adres poczty elektronicznej 	mzk@um.stalowawola.pl

Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mzk.stalowa-wola.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Sekretariat MZK). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki wodne w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli na części działki o numerze ewidencyjnym 167/6 Obręb 6, położonej w południowo-zachodniej części zabudowy przemysłowej Huty Stalowa Wola (HSW), gmina miejska Stalowa Wola, powiat: stalowowolski, województwo: podkarpackie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu prac geologicznych i dokumentacyjnych niezbędnych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego Zakładu oraz monitoringu wód podziemnych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności z:

-	ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,

-	ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne,

-	ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

-	ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

-	ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-   rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych,

-	rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie.

Zakres prac objętych zamówieniem musi obejmować:

1. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej (5 egzemplarzy wersji papierowej + 1 wersji elektronicznej (PDF na nośniku CD/DVD) w skład, której wchodzi:

a) Opracowanie projektu prac geologicznych wraz z jego zatwierdzeniem dla wykonania badań geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowanego Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

b) Wykonanie wierceń co najmniej 5 otworów badawczych o głębokości wystarczającej do rozpoznania pierwszego poziomu wodonośnego i warstwy wodonośnej (minimalna wartość otworów rdzeniowych powinna wynosić jeden otwór na jeden hektar badanego terenu).

Uwaga: Na realizację inwestycji przeznaczona zostanie część działki 167/6 o powierzchni 4,6592 ha wydzielona w sposób przedstawiony na Załączniku nr 8.

c) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z wynikami analiz wód gruntowych z każdego z wykonanych otworów.

d) Projekt prac geologicznych dla założenia sieci monitoringu wód podziemnych

e) Montaż sieci monitoringu piezometrów (min. 2 piezometry na odpływie i min. 1 na dopływie dla każdej warstwy wodonośnej). Do sieci monitoringu należy wykorzystać wykonane w trakcie badań otwory badawcze, o ile okaże się to możliwe i nie będzie kolidowało z przyszłościową zabudową terenu. Zamawiający udostępni Koncepcją zagospodarowania przestrzennego, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ.

f) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej sieci monitoringu piezometrycznego z wynikami analiz wód gruntowych i prób gruntu)

Uwaga: W przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody właściwego organu administracyjnego, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednego Projektu prac geologicznych dla określenia warunków wodnych w rejonie projektowanej budowy zakładu i na wykonanie sieci otworów obserwacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującym prawem uzyskać wszelkiego rodzaju uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opinie oraz niezbędne mapy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Z uwagi na charakter terenu przeznaczonego pod inwestycję (teren leśny) mogą wystąpić trudności z dojazdem do miejsc wykonywania prac wiertniczych. Dlatego też przed złożeniem oferty zalecany jest udział upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa w wizji lokalnej w miejscu projektowanych prac geologicznych.

Informacje dotyczące terenu: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 167/6 obręb 6, arkusz mapy 1 o powierzchni 6,5879 ha (4,6592 ha przeznaczone pod planowany Zakład), w zdecydowanej większości zalesiona, położona w Stalowej Woli.

Na terenie działki umiejscowiony jest piezometr P-16, który można ewentualnie wykorzystać do sieci monitoringu piezometrów.

W badaniu przeprowadzonym w dniu 01.06.2011 r. w piezometrze P-16, stwierdzono:

-	występowanie zwierciadła wód gruntowych na głębokości 6,25 m od poziomu terenu (7,0 m od wylotu rury piezometru).

-	występowanie dna piezometru na głębokości 10,5 m od poziomu terenu.

W przypadku gdy Wykonawca uzna za konieczne rozbudowanie sieci monitoringu z planowanych 3 piezometrów (istniejący P-16 i dwóch nowo wybudowanych) do czterech, koszt wykonania dodatkowego piezometru musi uwzględnić w swojej ofercie.

Wymagania dotyczące nowobudowanych piezometrów:

- 	rura podfiltrowa z dnem - średnica wew. min 50 mm długość min.1,0 m

- 	część robocza filtra - rura z tworzyw sztucznych np. PCV lub stali nierdzewnej o średnicy wew. min 50mm perforowana otworami okrągłymi owinięta dookoła siatką, lub rura szczelinowa należy przy tym przestrzegać zasady, aby górna krawędź części czynnej filtra znajdowała się 1,0 m powyżej zwierciadła wody.

-	część nadfiltrowa - od górnej krawędzi filtru do około 1,0 m ponad powierzchnię terenu, średnica wew. min 50 mm

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów (siatki, rury) istotnie wpływających na wyniki analiz wody tj. wykorzystania materiałów ze stali węglowej, miedzi itp.

Dobór szczeliny i granulacji obsypki należy dokonać w oparciu o zapisy polskiej normy.

Dla zabezpieczenia wlotu piezometru przed uszkodzeniem należy wykonać na jego wlocie pokrywę z zamknięciem.

Załącznik Nr 6 do SIWZ: mapa zasadnicza w skali 1:500.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna składać się z części tekstowej i z części graficznej.

Część tekstowa dokumentacji poza wymogami formalnymi winna zawierać część opisową, a w szczególności:

-	nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji,

-	charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji,

-	omówienie zakresu i wyników wykonanych badań w stosunku do projektu prac geologicznych,

-	opis sposobu użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji,

-	wskazanie obszarów objętych ochroną,

-	omówienie warunków zaopatrzenia w wodę, lokalizacji ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych,

-	omówienie morfologii terenu oraz sieci hydrograficznej w rejonie projektowanej Inwestycji,

-	omówienie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, a zwłaszcza głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, liczby poziomów wodonośnych, miąższości i przepuszczalności nadkładu, więzi hydraulicznej z wodami powierzchniowymi, kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, wielkości sezonowych wahań położenia zwierciadła wód podziemnych,

-	charakterystykę parametrów hydrogeologicznych na podstawie badań przeprowadzonych w wykonanych otworach badawczych,

-	charakterystykę właściwości fizycznych i składu chemicznego wód podziemnych na podstawie wykonanych analiz wód oraz prognozę ich zmian pod wpływem oddziaływania projektowanej inwestycji,

-	omówienie rodzaju, charakteru i stopnia zagrożeń na etapie realizacji inwestycji, użytkowania i likwidacji obiektu oraz w przypadku awarii, ze wskazaniem możliwości zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz, w razie potrzeby, czasu i zasięgu migracji potencjalnych zanieczyszczeń,

-	wskazania i zalecenia dotyczące konieczności ograniczenia rozmiarów inwestycji lub wprowadzenia technologii i innych rozwiązań eliminujących nadmierny wpływ na Środowisko,

-	wskazania dla zabezpieczenia przed oddziaływaniem obiektu na środowisko w procesie jego likwidacji,

-	zalecenia do prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych a także:

-	charakterystykę rodzaju i ilości odpadów, z podaniem grupy odpadów,

-	podanie przewidywanej objętości, właściwości fizycznych i składu chemicznego wód odciekowych,

-	omówienie wyników badań pojemności sorpcyjnej gruntu,

-	spis literatury i materiałów archiwalnych, uwzględnionych przy opracowaniu dokumentacji.

Część graficzna dokumentacji winna zawierać:

-	mapę przeglądową z lokalizacją terenu przeprowadzonych prac;

-	mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym z naniesioną lokalizacją terenu inwestycji, ujęć wód podziemnych i innych otworów wiertniczych, punktów badawczych, sieci monitoringu wód, linii przekrojów hydrogeologicznych, cieków wodnych i zbiorników powierzchniowych, granic obszarów i terenów górniczych oraz granic obszarów objętych ochroną i terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych;

-	mapę hydrogeologiczną poziomu wodonośnego istotnego ze względu na zagrożenie jakości wód podziemnych, zawierają zwłaszcza hydroizohipsy wykreślone na podstawie datowanych pomiarów poziomu zwierciadła wody;

-	przekroje hydrogeologiczne;

-	wyników wykonanych polowych pomiarów współczynnika filtracji (np. sczerpywanie otworów metodą Don Kirkham'a) lub/i badań składu granulometrycznego lub/i  laboratoryjnego oznaczenia współczynnika filtracji;

-	zestawienia zbiorcze wyników wierceń;

-	wyniki analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody w zakresie oznaczeń charakterystycznym dla omawianego przedsięwzięcia;

-	wyniki innych badań wykonanych w związku z określaniem warunków hydrogeologicznych.

Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres oznaczeń charakterystycznych wskaźników ewentualnych zanieczyszczeń w wodzie podziemnej winien odpowiadać charakterystyce odcieków i obejmować oznaczenia:

1.	odczynu (pH),

2.	przewodności elektrolitycznej właściwej,

3.	ogólnego węgla organicznego (OWO),

4.	zawartości metali ciężkich tj.: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg

5.	sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Badania parametrów wskaźnikowych mogą prowadzić jedynie laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.

Ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej, przyjętej bez zastrzeżeń przez właściwy organ administracji geologicznej zostaną wykorzystane przy prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Przedmiot główny:

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmioty dodatkowe:

71351910-5	Usługi geologiczne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielnie przedmiotowego zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każde i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

Przez zakres zadania - zbliżony do przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie usługi obejmującej badania geologiczne lub geotechniczne wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.

W przypadku złożenia wykazu wykonanych usług, w którym wartości wskazanych usług wyrażone będą w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, liczone będzie ich łączne doświadczenie.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zgodnie z ustawą ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zmian.) badania parametrów wskaźnikowych mogą prowadzić jedynie laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości. Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować  laboratorium posiadającym wymagany prawem wdrożony system jakości.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego musi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, musi  dysponować osobami ( min. 1 osoba) posiadającymi wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania określonych kategorii prac geologicznych.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się kilku wykonawców oceniane będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna oraz ubezpieczenie):

Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na czas realizacji zamówienia) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Wzór |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Cena najkorzystniejsza/cena oferty x 100 pkt |

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-07-15 do godz. 12.00.

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Sekretariat MZK

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-07-15, o godz. 12.15.

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Pokój nr 18.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 188920-2011 Data zamieszczenia 2011-07-07.

____________________________________

Kierownik zamawiającego