Stalowa Wola, 2012-09-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/25/2012. Nazwa zadania: Dostawa przełącznika 48 portowego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: 	Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Adres Zamawiającego: 	Komunalna 1

Kod Miejscowość: 	37-450 Stalowa Wola

Telefon: 	15 842-34-11

Faks: 	15 842-19-50

Adres strony internetowej: 	www.mzk.stalowa-wola.pl

Adres poczty elektronicznej: 	mzk@um.stalowawola.pl

Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mzk.stalowa-wola.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, Sekretariat MZK). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowego przełącznika 48 portowego.

Specyfikacja przełącznika:

- Możliwość utworzenia wirtualnego stosu (virtual stack) z przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego: HP Procurve 2810-48G, HP Procurve 2910-24G.

- Porty	44 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 4 porty dual personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 lub wolne porty mini-GBIC

- Zamocowanie	Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie);

- Pamięć i procesor	Procesor: MIPS przy 264 MHz, 16 MB pamięci flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB, 64 MB SDRAM

- Opóźnienie	Opóźnienie: < 5,4 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

- Przepustowość	maks. 71,4 mln p/s

- Funkcje zarządzania	interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; menu konfiguracyjne; zarządzanie pozapasmowe

- Pojemność przełączania	96 Gb/s

- Protokoły	IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); Kontrola przepływu IEEE 802.3x; RFC 768 UDP; RFC 783 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

- Zarządzanie siecią	IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 3176 Technologia sFlow; SNMPv1//v2cv3

- Zużycie energii	92 W (maks.)

- Napięcie wejściowe	100-127/200-240 V

- Bezpieczeństwo	cUL (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950

- Certyfikaty	FCC Klasa A; VCCI Klasa A; EN 55022/CISPR22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 lub równoważne.

- Gwarancja	minimum 3 lata

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

32420000-3	Urządzenia sieciowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do dnia 2012-12-14 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	 posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i porównywalnych co do wartości dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, liczone będzie ich łączne doświadczenie.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Wzór |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 | Cena najkorzystniejsza/cena oferty x 100 pkt |

#112X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-10-10 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Sekretariat MZK

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-10-10, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Pokój nr 18

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 371738-2012. Data zamieszczenia 2012-09-28