PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Przebudowa  budynku usługowo- gospodarczego  MZK Sp. z o.o.          w Stalowej Woli

zgodny z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072)

Przedmiot zamówienia.

Wykonanie projektu przebudowy istniejącego budynku usługowo-gospodarczego obejmującego dobudowanie klatki schodowej ) oraz wykonania tej przebudowy.

Adres Inwestycji

Budynek usługowo-gospodarczy położony w Stalowej Woli ul. Komunalna 3a, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby MZK Spółki z o.o.

Inwestor

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Wykonał                                                                                         Zatwierdził

Franciszek Zaborowski

Kod zamówienia według CPV:

71.22.00.00-6   Usługi projektowania architektonicznego;

71.22.10.00-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

71.22.30.00-7   Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych;

71.24.20.00-6   Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;

71.22.10.00-3   Usługi architektoniczne w zakresie obsługi budynków ;

71.32.10.00-4   Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji     budowlanych ;

71.32.31.00-9   Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną;

74.23.20.00-4 	 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.35.10.00-2   Mechaniczne instalacje inżynieryjne

71.22.00.00-6 	 Usługi projektowania architektonicznego

45.30.00.00-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45.00.00.00-7   Prace budowlane

45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ;

45.31.10.00-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacje elektryczne;

45.31.43.00-4   Instalowanie systemów alarmowych i anten  ;

45.31.43.00-4   Instalowanie infrastruktury okablowania;

45.32.00.00-6   Roboty izolacyjne;

45.33.20.00-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45.34.30.00-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe ;

45.40.00.00-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obsługi budynków ;

45.11.13.00-1   Roboty rozbiórkowe;

45.31.00.00-3   Roboty instalacyjne elektryczne;

45.33.12.00-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45.45.00.00-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

45.45.30.00-7   Roboty remontowe i renowacyjne;

09.33.20.00-5   Instalacje słoneczne

09.33.12.00-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne

74.23.20.00-4 	  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09.33.12.00-0 	  Słoneczne moduły fotoelektryczne

45.31.12.00-2 	  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.56.00-4   Instalacje niskiego napięcia

45.31.11.00-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.51.00-9 	  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

71.32.31.00-9  	Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45.31.12.00-2  	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.56.00-4  	Instalacje niskiego napięcia

45.31.55.00-3    Instalacje średniego napięcia

45.31.53.00-1  	Instalacje zasilania elektrycznego

71.32.12.00-6    Usługi projektowania systemów grzewczych

71.32.22.00-3    Usługi projektowania rurociągów

71.00.00.00-8    Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.31.60.00-5    Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Spis treści

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

1.   CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Stan istniejący

Budynek o wymiarach 33,05x12,52 został wybudowany w latach 1956-58 jako parterowy podpiwniczony jako budynek usługowo-gospodarczy . W latach  70-tych nadbudowano piętro. Jest wzniesiony w technologii  murowo-żelbetowej. Jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną  i grzewczą. Obecnie wykorzystywany jest jako biura, pomieszczenia gospodarcze, laboratorium, archiwum i szatnie.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zarówno wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego jak i wykonanie modernizacji 2-kondygnacyjnego budynku w Stalowej Woli przy ul. Komunalnej 3a.

W ramach zamówienia należy także wykonać zewnętrzną klatkę schodową .

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zespołów szatniowych dla możliwie maksymalnej ilości pracowników (mężczyzn) , wydzieleniu przestrzeni biurowej (3 pomieszczenia), pomieszczeń laboratorium (5 pomieszczeń) z zachowaniem istniejącego archiwum i pomieszczenia warsztatowego.

Budynek będzie ogrzewany z węzła cieplnego który winien być zlokalizowany w piwnicy natomiast na dachu powinny być zamontowane panele fotowoltaiczne zasilające wewnętrzną sieć elektryczną .

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Wielkość obiektu po przebudowie i modernizacji nie ulegnie zmianie z wyjątkiem dobudowania zewnętrznej klatki schodowej.

Należy dążyć do maksymalizacji powierzchni użytkowej z jednoczesnym zapewnieniem powierzchni komunikacyjnej oraz powierzchni pomieszczeń sanitarno-higienicznych 
i technicznych w zakresie spełniającym wymagania przepisów.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek usługowo-gospodarczy ma być funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników. Należy spełnić wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, oświetleniowe itp. Należy przewidzieć nowoczesne wyposażenie techniczne, w zakresie sieci sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Równocześnie, zastosowane materiały wykończeniowe i  elementy wyposażenia obiektu, mają być bardzo trwałe i mają zapewnić odpowiedni standard wykończenia, uwzględniający funkcję obiektu.

Budynek po modernizacji ma zapewniać pełnienie funkcji usługowo-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem jego części socjalnej , czyli  szatni męskiej, stołówki i pomieszczeń sanitarno-higienicznych. W pozostałej przestrzeni należy umiejscowić pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, archiwum i warsztatowe. Z projektu należy jedynie wyłączyć pomieszczenie archiwum (o wymiarach 8,95m x 6,34m), które oprócz wymiany drzwi (zgodnie z audytem energetycznym) nie wymaga modernizacji. W piwnicy należy umieścić węzeł cieplny zapewniający energię cieplną budynku , a na dachu należy rozmieścić optymalną ilość paneli fotowoltaicznych z których energia elektryczna zasilałaby wewnętrzną sieć elektryczną, klimatyzację i grzanie wody użytkowej. Pomieszczenia socjalne umiejscowione winny być na I piętrze i na parterze ( chyba że Projektant uzasadni inwestorowi i uzgodni z nim inne rozwiązanie.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku

Zlokalizowana na parterze część biurowa i laboratoryjna oraz warsztatowa i archiwum powinna być odgrodzona od socjalnej części budynku dla której należy wykonać oddzielne dodatkowe wejście. Dla pracowników biurowych należy przewidzieć oddzielne sanitariaty dla kobiet i  mężczyzn.

Wejście do szatni odbywać się będzie dodatkowym  wejściem. Natomiast wejście na piętro będzie odbywać się z dodatkowego wejścia do budynku na parterze przez istniejącą klatkę schodową oraz przez dobudowaną klatkę schodową zewnętrzną wykonaną z konstrukcji stalowej z fasadą aluminiową szkloną.

Kompleksy szatniowe winny być zbudowane w formie szatni przepustowej z szatnią czystą, szatnią brudną i umywalnią. Umywalnia winna posiadać 15 natrysków 15 umywalek, 6 ustępów i 6 pisuarów. Przejście z szatni czystej do brudnej i odwrotnie winno przebiegać przez umywalnię. Dla pracowników należy przewidzieć pomieszczenia jadalni do spożywania posiłków własnych. Z uwagi ze pracownicy spożywają posiłki o różnych porach należy przewidzieć 60 miejsc siedzących do jednoczesnego spożywania posiłku. Pomieszczenia jadalni posiadają trzy umywalki, trzy zlewozmywaki dwukomorowe i trzy miejsca do podgrzewania posiłków własnych. Należy przewidzieć miejsca na szafki do przechowywania posiłków własnych dla każdego pracownika.

Ściany wewnętrzne: w korytarzach wykonane z tynku mozaikowego lub z tynku cementowo-wapiennego kat. III..

W jadalni i pomieszczeniach sanitarnych na ścianach glazura do wys. min. 200 cm.

Posadzki, w szatniach , jadalni i umywalniach -  wykładzina kauczukowa lub płytki typu gres/terakota antypoślizgowa.

Wykończenie schodów – płytki gres/terakota w klatce schodowej.

1.1.1  Wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku administracyjno-socjalnym

- Pomieszczenie socjalne - jadalnia

Zamawiający wymaga następującego (minimalnego) wyposażenia  :

szafka 2-drzwiowa (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 45 cm, wysokość min. 80 cm) ze zlewozmywakiem jednokomorowym - min. 3 szt., zlewozmywak ze stali nierdzewnej lub stalowy emaliowany, jednokomorowy z ociekaczem,

--        szafki wiszące, 2-drzwiowe (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 28 cm, wysokość min.70 cm) z wbudowaną dwupoziomową suszarką na naczynia - min. 3 szt.,

szafki wiszące, 2-drzwiowe (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 28 cm, wysokość min. 70 cm), z półkami z płyty wiórowej/drewnianej laminowanej o grubości min. 18 mm instalowane na podpórkach,  na art. spożywcze - min. 2 szt.,

bateria kuchenna o wykończeniu chromoniklowym lub równoważnym – 3 szt.

chłodziarka o pojemności min. 330 l, o zużyciu energii nie większym niż odpowiadającym klasie energetycznej A+ lub wyższej - 1 szt.,

czajnik bezprzewodowy (4 szt.), elektryczny o pojemności min. 1,5 l, z automatycznym wyłącznikiem i sygnałem dźwiękowym zagotowania wody, wykonany z tworzywa (lub metalu) nieemitującego zapachu lub równoważny,

pojemnik na mydło bakteriobójcze o pojemności min. 700 ml - 1 szt, przymocowany do ściany przy pomocy kołków rozporowych.,

wieszaki na ręczniki papierowe kuchenne, wykonane z tworzywa sztucznego, mocowane do ściany przy pomocy kołków rozporowych - min. 2 szt.,

kosze na śmieci o pojemności min. 60 l, wykonane z tworzywa sztucznego, otwierane ręcznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy - min. 5 szt.,

stoły w ilości niezbędnej dla 60 pracowników , stoły na nogach np. z profili stalowych min. 25x25 mm lub równoważnych, wykończenie powierzchni farbą proszkową lub metodą równoważną. Blat stołu z laminowanej płyty drewnianej o min. wymiarach 80x80 cm, wysokość stołu min. 70 cm. Grubość blatu min. 20 mm,

krzesła w ilości niezbędnej dla 60 pracowników. Krzesła na profilach stalowych (min. 25x25 mm) lub z rurki giętej odciążonej (średnica min. 20 mm) lub równoważnych, siedzisko i oparcie ze sklejki formowanej - lakierowane lub z tworzywa sztucznego o odpowiedniej trwałości. Nie dopuszcza się krzeseł tapicerowanych. Wymiary siedziska min. 45x40 cm. Siedzisko na wysokości min. 45 cm od podłogi,

nogi krzeseł i stołów zakończone stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi,

wieszaki na ubrania wierzchnie na listwie drewnianej lub równoważnej, gwarantujące odpowiednią trwałość, zawieszki w ilości  60 szt. montowanej do ściany, przy pomocy kołków rozporowych,

szafki śniadaniowe dla ilości niezbędnej dla wszystkich pracowników - 120 szt., metalowe modułowe (grubość blachy min. 0,8 mm) lub z płyt drewnianych laminowanych (grubość płyt: fronty, ewentualne półki, płyty boczne o grubości min. 18 mm, wieńce o grubości min. 25 mm), wiszące, przy czym odległość najniższej półki od poziomu podłogi nie może być mniejsza niż 0,4 m. Szafki mocowane do ściany przy pomocy kołków rozporowych. Wymiar pojedynczej szafki min. 40x30x30 cm (wysokość, szerokość, głębokość). Wymaga się, aby każda szafka była zamykana na klucz i posiadała numer.

szafka 2-drzwiowa (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 45 cm, wysokość min. 80 cm) ze zlewozmywakiem dwukomorowym - min. 3 szt., zlewozmywak ze stali nierdzewnej lub stalowy emaliowany,

szafki wiszące, 2-drzwiowe (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 28 cm, wysokość min.70cm) z wbudowaną dwupoziomową suszarką na naczynia - min. 3 szt. ,

szafki wiszące, 2-drzwiowe (szerokość min. 80 cm, głębokość min. 28 cm, wysokość min. 70 cm), z półkami z płyty wiórowej/drewnianej laminowanej o grubości min. 18 mm instalowane na podpórkach, na art. spożywcze - min. 2 szt.,

boki i fronty wszystkich szafek, z płyt drewnianych laminowanych o grubości min. 18 mm, blaty laminowane o grubości min. 30 mm,

wszystkie szafki posiadające drzwiczki i/lub szuflady mają być wyposażone w trwałe, metalowe uchwyty dwupunktowe,

zawiasy np. typu puszka min. 35mm,

baterie kuchenna o wykończeniu chromoniklowym lub równoważnym – 3 szt.

kuchnia elektryczna z 4 polami grzejnymi, płyta ceramiczna, z podstawą szafkową z szufladami (szafka z płyt drewnianych laminowanych, w całości zabudowana szufladami - min. 4 szt. na metalowych prowadnicach na rolkach) - 1 szt., moc całkowita kuchni do 10 kW, klasa energetyczna min. A+ lub równoważna, wymiary min. 60x60x70 cm (szerokość, głębokość, wysokość wraz z szafką),

okap uniwersalny lub kominowy – wyciągowy, przyścienny, blaszany emaliowany lub ze stali nierdzewnej, z odprowadzeniem odciąganego powietrza do osobnego przewodu wentylacyjnego, wymiary min. 15x50x50 cm (wysokość, szerokość, głębokość), sterowanie mechaniczne,

kuchenka mikrofalowa, pojemność min. 20 l, sterowanie mechanicznie, moc min. 850 W (2 szt.),

chłodziarka do artykułów spożywczych o pojemności min. 330 l (2 szt.), o zużyciu energii nie większym niż odpowiadającym klasie energetycznej A+ lub wyższa,

umywalki z półpostumentem lub kolumnowe, ceramiczne (min. 4 szt.) min. wymiary 50x40x20 cm (długość x szerokość x głębokość) - opis wyposażenia (mydło bakteriobójcze, ręczniki itp.) jak dla łazienek,

kosze na śmieci, min. 2 szt. o pojemności min. 60 l - wykonane z tworzywa sztucznego, otwierane ręcznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy, dodatkowo w pomieszczeniu jadalni należy umiejscowić stelaż na worki do selektywnej zbiórki (min. worki na papier, tworzywa sztuczne, szkło),

lampa owadobójcza w wykonaniu przemysłowym, o obszarze działania adekwatnym do powierzchni pomieszczenia; dopuszcza się mocowanie wyłącznie na ścianie (1 szt.),

w kuchni nad blatem kuchennym należy zamontować listwy zasilające w ilości adekwatnej do niezbędnego sprzętu, dodatkowo minimum pięć podwójnych gniazdek w jadalni.

W szafkach należy stosować zawiasy puszkowe.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie „czyste” i „brudne” i umywalnie)

Szatnia odzieży czystej

Szafki jednodrzwiowe (wysokość min. 1700 mm, szerokość min. 315 mm, głębokość min. 490 mm) na odzież własną, tzw. szafki BHP lub równoważne w ilości 120 szafek systemowych,  wykonanych z blachy o grubości min. 0,8 mm, malowane proszkowo, zamykane z numerami na drzwiczkach. Każda szafka musi być wyposażona w drążek na ubrania, półkę i wieszaczki na bocznych ścianach. Drzwi szafki muszą być wyposażone w otwory wentylacyjne.

Podstawa – ławka (wysokość min. 400 mm , szerokość siedziska min. 315 mm, głębokość min 350 mm) wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 30x30 mm, siedzisko z list drewnianych lub równoważne.

Szatnia odzieży brudnej

Szafki jednodrzwiowe (wysokość min. 1700 mm, szerokość min. 315 mm, głębokość min. 490 mm) na odzież własną tzw. szafki BHP lub równoważne w ilości 120 szt. Szafki wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, malowane proszkowo, zamykane z numerami na drzwiczkach.

Każda szafka musi być wyposażona w drążek na ubrania, półkę i wieszaczki na bocznych ścianach. Drzwi szafki muszą być wyposażone w otwory wentylacyjne. Podstawa - ławka (wysokość min. 400mm, szerokość siedziska min. 315 mm, głębokość min 350 mm) wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 30x30 mm, siedzisko z listew drewnianych lub równoważne.

Umywalnie

Umywalnie wyposażone w natryski i toalety, 15 natrysków, 15 umywalek, 6 ustępów i 6 pisuarów (wyposażenie minimalne):

toalety zamykane, wyposażone w: muszle WC kompaktowe ceramiczne, system spłukujący wodooszczędny, w zestawie z deską; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej, a w toaletach damskich dodatkowo zamykane kosze na śmieci o pojemności ok. 5 l. W toaletach męskich pisuary ceramiczne z automatycznym systemem spłukiwania,

umywalki z półpostumentem lub postumentem, ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm (długość x szerokość x głębokość), przy umywalkach wiszące dozowniki na mydło bakteriobójcze o pojemności minimum 700 ml, oraz pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe (pojemność min. 250 szt.),

pod pojemnikami na ręczniki papierowe, zamykane kosze na śmieci o pojemności min. 35 l, nad każdą umywalką lustro,

w umywalniach suszarki do włosów typowe tzw. „basenowe”, włączane automatycznie i wyłączane czasowo w obudowie z tworzywa sztucznego, mocowane do ściany (min. 6 suszarek  )

brodziki natryskowe o wymiarach min. 80x80 cm – 15 szt., stalowe emaliowane lub akrylowe, na standardowym podwyższeniu, gwarantującym odpływ wody. Odpływ wody z brodzika wykonany w sposób umożliwiający bezproblemowe czyszczenie syfonów np. demontaż całego syfony, bez konieczności ingerowania w konstrukcję natrysku.

Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania natrysków:

1) kabiny natryskowe (elementy rozsuwane kabiny na rolkach). Kabina o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem hartowanym lub tworzywem sztucznym.  Nie dopuszcza się stosowania przezroczystych kabin.

2) rozwiązanie prysznica, jako 3 ściany pełne (ściany boczne i ściana tylna). Ściany prysznica wyłożone płytkami (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. „Zamykanie” prysznica kotarą (zasłonką) wodoodporną o długości uniemożliwiającej rozchlapywanie (min. 5 cm zachodzące na brodzik), wieszaną na drążku. Nie dopuszcza się stosowania przezroczystych zasłonek.

prysznice wyposażone w natryski punktowe, wykonane z tworzywa sztucznego (wąż i słuchawka – dotyczy tylko natrysków), baterie chromoniklowe lub równoważne z głowicą ceramiczną, półki podwieszane (na środki czystości) oraz wieszaki na ręcznik i ubrania (po zewnętrznej stronie),

armatura łazienkowa o wykończeniu chromoniklowym z głowicą ceramiczną, przeznaczona do obiektów publicznych z czasowymi wyłącznikami dla punktów najbardziej obciążonych. Nie dopuszcza się wykonania armatury z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem węży i słuchawek prysznicowych).

W każdej umywalni wykonać złączkę do węża z zaworem odcinającym.

Wszystkie elementy wieszane na ścianach, należy trwale montować przy pomocy kołków rozporowych lub według zaleceń producenta, nie dopuszcza się montowania przy użyciu przyssawek.

- Część pomieszczeń  piwnicy należy przeznaczyć na pralnie i suszarnie :

- - Pralnia odzieży

Pralki o pojemności 1- 7 kg, klasy A +++, posiadające możliwość regulacji temperatury, max. Obroty > 1000 obr./min. – 2 szt.

W pomieszczeniu należy umiejscowić wieszak (stojak) ubraniowy, wolnostojący wykonany z profili metalowych oraz pojemniki plastykowe  na odzież czystą – 2szt..

Pomieszczenie musi mieć zapewnioną wentylację

- - Suszarnia odzieży

Wieszaki (stojaki) ubraniowe, wolnostojące na kółkach, wykonane z profili metalowych, min. wysokość 160 cm z min. 70 zawieszkami - 2 szt.

Pojemniki na odzież zabrudzoną min. szt. 10. Pojemniki na odzież należy rozwiązać jako stelaże wykonane z tworzywa lub z profili metalowych o odpowiedniej trwałości, z workami foliowymi (o odpowiedniej wytrzymałości) o pojemności min.120l). Dodatkowo w każdej z suszarni należy zainstalować wielofunkcyjne szafy suszarnicze do suszenia odzieży roboczej (min. 2 szafy ). Szafa ma być przeznaczona do pracy w pomieszczeniu zamkniętym. Należy przewidzieć podłączenia szaf do kratki wentylacyjnej. Szafy dwudrzwiowe, o wymiarach 80x50x190 cm (szerokość x głębokość x wysokość).                    Moc do 2kW. Szafa ma posiadać min. 2 zakresy ogrzewania oraz wentylację, min. potrójne zabezpieczenie ppoż. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo (lub metodą równoważną). Szafa wyposażona w nóżki poziomujące.

- Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne

W pokojach biurowych tynk cementowo-wapienny kat. III lub tynk gipsowy pomalowany farbą akrylową lub lateksową. Podłogi – wykładzina kauczukowa.            W laboratorium podłogi kwasoodporne. Ściany – glazura do wysokości 2m. W każdym pomieszczeniu laboratorium zamontować 4 gniazda elektryczne jednofazowe i jedno gniazdo  trójfazowe. Jedno z pomieszczeń ( pokój wagowy) wyposażyć w klimatyzację. Wszystkie pomieszczenia winny być włączone w instalacje mechanicznej wentylacji . Rozmieszczenie zarówno gniazd elektrycznych, sieci wodno-kanalizacyjnej jak i instalacji wentylacyjnej uzgodnić z inwestorem na etapie projektu.

Należy przewidzieć wyposażenie laboratorium:

- Dygestorium

–wymiary 1260x 930 x2100 ( szerokość- głębokość. – wysokość,)

- blat ściany kwasioodporne ceramiczne,

- jeden zlewik

- gniazda elektryczne,

- szafka dolna z wyciągiem,

- zalecany przepływ powietrza przy zamkniętym oknie 350m3/h

- -stół przyścienny ok.250 cm dł. ,ceramiczny z obrzeżem, kwasoodporny, z nadstawką instalacyjną wysoką ,z gniazdami elektrycznymi, stelaż  z szafkami, zlew , suszarka na szkło, 2 zlewki wmontowane w płytę roboczą

- - stół wagowy z 3 płytami antywibracyjnymi ok.250 cm

- - 2 stoły wyspowe przylegające jednym końcem do ściany każdy : o wymiarach 150x280cm, płyta robocza ceramiczna z obrzeżem, kwasoodporna, konstrukcja nośna z szafką ze stelażem, nadstawką instalacyjną wysoką z gniazdami elektrycznymi, 2 zlewki wmontowane w płytę roboczą , 2 zlewy ceramiczne wmontowane w środek blatu po obu stronach z suszarkami na szkło( do uzgodnienia z klientem)

- - stół przyścienny 150x80 z płyty ceramicznej, kwasoodpornej z obrzeżem, konstrukcja nośna z szafka na dole

- - szafa laminowana laboratoryjna z drzwiami przeszklonymi wymiary 150x200 cm

- - szafa laminowana laboratoryjna z drzwiami przeszklonymi wymiary 180x200 cm

- - regał laminowany otwarty z 3 półkami wys 210 cm, szer.70cm ,gł. 70 cm

- - stół z płyty ceramicznej z obrzeżem, kwasoodporny wymiary 75x120 cm , stelaż bez szafek z półką na dole

- -chłodziarka  pojemność ok. 150 l

- dejonizator wody

Toalety dla  pracowników administracyjnych (minimalne wyposażenie):

toalety zamykane, muszą być wydzielone: WC męskie, WC damskie; wyposażone w muszle WC „wiszące”, ceramiczne, na stelażach z ukrytym zbiornikiem spłukującym, system spłukujący wodooszczędny, w zestawie z deską; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej, a w toaletach damskich dodatkowo zamykane kosze na śmieci o pojemności ok. 5 l. W toaletach męskich pisuary ceramiczne z automatycznym systemem spłukiwania, wyposażenie sanitariatów damskich/dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne z kompletem osprzętu wykonanego ze stali nierdzewnej,

umywalki z półpostumentem lub postumentem, ceramiczne; przy umywalkach wiszące dozowniki na mydło bakteriobójcze o pojemności minimum 700 ml, oraz pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe (pojemność min. 250 szt.),

nad każdą umywalką należy zamontować dozownik do mydła bakteriobójczego  oraz jeden pojemnik na ręczniki w każdej toalecie. Przy/pod pojemnikami na ręczniki papierowe zamykane kosze na śmiecie o pojemności min. 60 l, nad każdą umywalką jedno lustro ,

armatura łazienkowa (baterie) o wykończeniu chromoniklowym z głowicą ceramiczną, przeznaczona do obiektów publicznych z czasowymi wyłącznikami dla punktów najbardziej obciążonych. Nie dopuszcza się wykonania armatury z tworzyw sztucznych.

Wymaga się, aby wszystkie elementy zabudowane posiadały dostęp do przeprowadzenia ewentualnych prac remontowych.

- Pomieszczenie warsztatowe

Ściany wykonane z tynku mozaikowego lub z tynku cementowo-wapiennego kat. III.

Podłogi  płytki typu gres/terakota . Oświetlenie energooszczędne. Instalacja elektryczna jedno i trójfazowa (rozmieszczenie  uzgodnić na etapie projektowania z inwestorem).

1. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia przebudowanego budynku powinny posiadać właściwą instalację elektryczną, sieć informatyczną, sieć wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i wentylacyjną.

- Instalacja wentylacyjna.

Z uwagi że większość pomieszczeń nie posiada kanałów wentylacji grawitacyjnej, przebudowa budynku winna uwzględnić wykonanie pełnej wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna powinna zostać poprowadzona kanałami umieszczonymi w górnej części korytarza każdej kondygnacji. Proponuje się lokalizację czerpni w północnej ścianie budynku, natomiast wyrzutnię przez dach ( najlepiej w kominie nieistniejącej kotłowni. Kanał kominowy sprawdzić odkrywkowo i wyremontować. Całość wentylacji wytłumić z użyciem tłumików i matami z wełny mineralnej. Instalację kanałową zaizolować termicznie i obudować płytami g-k.

Z uwagi na ilość powietrza wentylacyjnego wymagane będzie  wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym .

Dla pomieszczeń WC wymagane jest wykonanie odrębnego układu wyciągowego.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać nową w całości. Przewidzieć wykonanie instalacji wodnej z rur PP lub PEX.

Instalacje kanalizacji  wykonać z rur PP lub PCV. W piwnicy rurociągi prowadzić natynkowo , pod stropem parteru, a następnie obudować.

- Instalacja elektryczna

Ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia zgodnie z zainstalowanymi urządzeniami . W pomieszczeniach biurowych oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach  socjalnych dodatkowo według potrzeb.

W zakres zamówienia wchodzą także źródła światła w poszczególnych pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia.

- Instalacja telefoniczna.

Telefony wewnętrzne w każdym oddzielnym pomieszczeniu biurowym.

- Instalacja  komputerowa

W standardzie w kompleksie pomieszczeń biurowych. Ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy oraz do nowo powstałych pomieszczeń archiwum zakładowego.

Należy założyć przebudowę istniejącej sieci i dostosować do ilości i rozmieszczenia stanowisk po przebudowie.

- Izolacja termiczna.

Należy przewidzieć docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachuoraz częściową wymianę okien.

1.  Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych piwnicy (system BSO, metoda lekka mokra) z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego.

Wymagana grubość materiału izolacyjnego d = 10 cm, współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K, pole powierzchni ścian A = 95,42 m2.

2. Docieplenie zewnętrznych ścian poprzecznych kondygnacji nadziemnych       (system BSO, metoda lekka mokra) z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego.

Wymagana grubość materiału izolacyjnego d = 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K, pole powierzchni ścian A = 132,01 m2.

3. Docieplenie zewnętrznych ścian podłużnych kondygnacji nadziemnych (system BSO, metoda lekka mokra) z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego.

Wymagana grubość materiału izolacyjnego d = 6 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K, pole powierzchni ścian A = 326,44 m2.

4. Docieplenie stropu nad I piętrem poprzez wdmuchanie wełny mineralnej lub celulozy o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m·K i grubości warstwy 15 cm.

Pole powierzchni do docieplenia A = 312,78 m2.

5. Wymiana 2 szt. bram warsztatu i archiwum na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,7 W/m2·K.

6. Wymiana 10 szt. okien piwnicznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2·K.

7. Wymiana luksferów na 1 szt. okna o współczynniku przenikania ciepła

U = 1,3 W/m2·K.

8. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

9. Kompleksowa wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej.

10.	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

- Zasilanie ze źródeł odnawialnych.

Na dachu budynku należy zamontować instalację fotowoltaiczną produkującą energię elektryczną o mocy ok. 19 kW.

Elementy składowe zasilania energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych

•	Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o moc min. 250 Wp

•	Inwertery;

•	Rozdzielnica AC

•	Okablowanie systemu;

•	System monitorujący i rejestrujący pracę elektrowni uwzględniający monitoring termiczny poszczególnego modułu;

•	Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowana na dachu;

•	Przyłącze elektroenergetyczne;

Gwarantowane parametry eksploatacyjne

•	Moc instalacji w warunkach STC (Standard Test Conditions) –20 kWp;

•	10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej;

•	25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej.

Opis planowanych elementów inwestycji

a)	Panele fotowoltaiczne

W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne, montowane na konstrukcjach wsporczych w ilości zapewniającej osiągnięcie zaplanowanej mocy. Należy przedstawić wyliczenia potwierdzające osiągnięcie wymaganych wartości mocy.

Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być tego samego producenta , charakteryzować się jednakowymi parametrami ,posiadać dodatnią tolerancję mocy oraz wysoką sprawność przy niskim natężeniu promieniowania. Inwestor wymaga również przedstawienia certyfikatów IEC 61215:2005 oraz spełnienia normy PN-EN 61730-1:2007.

Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego w warunkach standardowych

naświetlenie 1000 W/m2, 	temp. modułu 25°C,  AM 1,5

Moc P max- 	min. 250 Wp

Współczynnik sprawności modułu- min. 15 %

Sprawność ogniwa	min. 17 %

Napięcie przy P max  - ok. 30 V

Prąd przy P max - 	ok. 8 A

Napięcie jałowe Vcc -ok. 38 V

Prąd zwarciowy - ok. 8 A

Współczynnik Fill Factor	> 0,7

Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego przy nominalnej temperaturze roboczej

Moc	min. 190 Wp

Napięcie przy P max- ok. 27 V

Prąd przy P max -ok. 6,5 A

Napięcie jałowe Vcc- ok. 34 V

Prąd zwarciowy - ok. 7 A

Charakterystyka cieplna

Nominalna temperatura robocza ogniwa	max 45 o C

Współczynnik temperatury dla P max  	 max.-0,4 %/ o C

Współczynnik temperatury dla V o c	ok. -0,35 %/ o C

Współczynnik temperatury dla I sc  	ok. 0,05 %/ oC

Współczynnik temperatury dla V m p p	ok. -0,45 %/ o C

Warunki eksploatacji

Maks. napięcie systemu DC	1 000 V

Maksymalna wartość zabezpieczenia wstępnego	15 A

Maksymalny prąd wsteczny	15 A

Temperatura robocza	-40 °C do +85 oC

Minimalne wytrzymałość na obciążenie statyczne	5400 Pa

Wybrane dane materiałowe paneli fotowoltaicznych:

•  Szkło frontowe paneli – szkło solarne hartowane, antyrefleksyjne, minimum 3,2 mm grubości zgodnie z normą PN-EN 12150-1:2002

•  Rama paneli - wykonana z aluminium anodowanego lub aluminium ocynkowanego

•  Odporność na obciążenia statyczne oraz silny wiatr 5400Pa – zgodnie z normą PN-EN 61215, oraz ASTM E330

•  Odporność na efekt PID  (PID, Potential Induced Degradation)

b)	Inwertery ( falowniki )

W celu przetworzenia mocy energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych prądu stałego na energię prądu przemiennego w projekcie należy wykorzystać falowniki trójfazowe. Falowniki powinny umożliwiać współpracę z modułami fotowoltaicznymi w szerokim zakresie napięcia wejściowego. Ilość falowników należy dobrać w taki sposób, aby inwertery pracowały w zakresie parametrów pracy optymalnej

Inwestor wymaga użycia falowników o maksymalnej mocy  15 kVA oraz umieszczenie ich oraz wymaganych zabezpieczeń przy panleach które będą obsługiwały (dopuszcza się montaż falowników oraz ich zabezpieczeń do konstrukcji wsporczej paneli lub tez inne rozwiązania technicznie i ekonomicznie uzasadnione).

Inwestor wymaga od wykonawcy umieszczenia przy każdym inwerterze wyłącznika remontowego oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowego dedykowanego dla tego typu instalacji.

Oferowane urządzenia powinny posiadać parametry równe lub lepsze udokumentowane poprzez przedstawienie kart katalogowych producenta.

Podstawowe cechy charakteryzujące inwertery:

Falowniki 15 kVA

Nazwa parametru

Nominalna moc falownika -	ok 15 kW

Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej -   ok 19 kWp

Wejście (DC)

Zakres napięcia wejściowego -	                     200-1000V

Prąd maksymalny -                                 	ok. 44A (22A/MPPT)

Napięcie inicjacji -                                 	ok. 250V

Liczba niezależnych wejść MPP	-                      min. 2

Ilość łańcuchów DC	-                                min. 4

Wyjście (AC)

Moc nominalna	-                                          ok 15 kVA

Napięcie nominalne AC -                                   3 x 230 / 400 V (± 20 %)

(3 / PE lub 3 / N / PE)

Częstotliwość AC / zakres modyfikacji	-           50 / 60 ± 5 (Hz)

Zakres dopasowania współczynnika cos fi-        0.8 poj... 0.8 ind.

Liczba faz	-                                                    3

Sprawność max/ wg norm europejskich	-            min. 97.9 % / min. 98.2 %

THDi	                                                                <3%

Dane mechaniczne

Temperatura pracy (zakres minimalny)                -25 °C +60 °C

Sposób chłodzenia / wentylacji falownika -	za pomocą wentylatorów z łatwym dostępem do ich wymiany

Złącze AC  -	                                                     Dołączone przez producenta

Stopień ochrony / stopień ochrony połączeń (wg IEC 60529) -	IP65

Interfejsy: 	                                                     RS485

Gwarancja:	                                                      min. 10 lat

Certyfikaty i dopuszczenia	                        CE, VDE0126-1-17, 2004/108/EC 8

Parametry ogólne:

•	wysoka sprawność i długi czas eksploatacji,

•	modułowa i zwarta konstrukcja,

•	zabezpieczenia po stronie AC i DC,

•	kompensacja współczynnika mocy w standardzie,

•	szybka i łatwa instalacja,

•	szeroki zakres opcji komunikacji, wliczając w to zdalny nadzór,

•	wysoki stopień ochrony IP,

•	uziemienie DC (ujemne i dodatnie),

•	funkcja wsparcia i monitoringu (ograniczenie mocy czynnej, przejście przez stan obniżonego napięcia wraz z dostarczaniem prądu biernego do sieci oraz kontrola mocy biernej).

Wykorzystane falowniki muszą posiadać funkcję monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej, z którą się synchronizują. W razie nieprawidłowości pracy falownika lub sieci falowniki muszą niezwłocznie się wyłączyć. Wyłączenie następuje po wykryciu przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego falownika jak również w momencie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej dystrybutora. Zabezpieczenie od pracy wyspowej falownika powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

c)	Okablowanie

Okablowanie w tworzonej instalacji musi spełniać wymagane normy potwierdzające:

-	wytrzymałość mechaniczną,

-	obciążalność długotrwałą,

-	przeciążalność,

-	spadek napięcia,

-	warunki zwarciowe,

-	samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagania dodatkowe:

-	użycie kabli dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych do zastosowania zewnętrznego,

-	odporność kabli na promieniowanie UV, siarkowodór, Ozon i Amoniak,

-	długotrwała odporność na warunki atmosferyczne, wysoką oraz niską temperaturę,

Wytyczne do układania kabli :

- zachowanie ostrożności podczas układania kabli w celu uniknięcia uszkodzenia izolacji kablowej,

- układanie kabli w jak najbliższych odstępach w celu uniknięcia indukowania się w nich przepięć,

- takie ułożenie kabli aby nie obciążać przyłączy konektorowych.

- Zachowanie odstępów od instalacji silowej i instalacji  sterowniczej AKPiA

Okablowanie musi być przystosowane do linii energetycznych prowadzonych:

- w powietrzu, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń,

- w kanałach kablowych oraz bezpośrednio na ziemi.

- Okablowanie w części prądu stałego

Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikiem) należy zaprojektować z użyciem przewodów  z  żyłą miedzianą klasy 5 spełniających normy

PN EN 60228  oraz PN EN 60332-1-2  .

Do łączenia poszczególnych paneli ze sobą należy zastosować dedykowane złączki w standardzie MC4 (z rezystancją na poziomie 0,5 Ω).  Przekrój kabli ma być dobrany w taki sposób aby zminimalizować straty w przesyle.

Parametry dodatkowe :

- napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV,

- zakres temperaturowy -40 / +90 ° C.

Spełnienie norm PN EN 60228  oraz PN EN 60332-1-2 wykonawca jest zobowiązany potwierdzić odpowiednimi certyfikatami.

- Okablowanie w części prądu zmiennego

Okablowanie w części prądu zmiennego należy zaprojektować z użyciem przewodów o parametrach co najmniej YKYżo 5x6 mm2  spełniających normy:

- EN 60228

- EN 60332-1-2

- EN 50267-2-1

- EN 60684-2

Wymagania dodatkowe:

•  Maksymalne napięcie pracy nie mniejsze niż 1,8 kV DC;

•  Temperatura eksploatacji nie gorsza niż od -40˚C do +85˚C;

•  Powłoka bezhalogenowa zgodnie z normą EN 50267-2-1  i EN 60684-2;

•  Spadek napięcia po uwzględnieniu długości przewodów musi być mniejszy niż 1%.

- Złącza kablowe:

•	Typu MC 4 - ø 4 mm

•	Dopuszczalne napięcie pracy 1000 V zgodnie z (IEC/CEI);

•	Dopuszczalny prąd 30 A (4 mm2, 6 mm2);

•	Rezystancja złącza nie większa niż 5 mΩ;

•	Średnica gniazda/wtyczki 4 mm;

•	Klasa ochronności nie gorsza niż IP 67;

•	Temperatura eksploatacji nie gorsza niż od -40˚C do +85˚C;

•	System połączeń – snap in;

•	Klasa bezpieczeństwa nie gorsza niż II;

•	Certyfikat TÜV lub inny odpowiedni uznawany w UE.

d)	Kablowe przyłącze energetyczne

Przyłącze energetyczne należy wykonać wg wskazań warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej

e)	Rozdzielnica AC

Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania rozdzielnicy AC obsługującej instalację fotowoltaiczną  wraz z  wymaganymi zabezpieczeniami przy istniejącej stacji transformatorowej.  Jeśli gabaryty stacji na to pozwolą Rozdzielnica AC może być zainstalowana na jej ścianie.

f)	Zabezpieczenia

Zabezpieczenia od strony stałoprądowej i zmiennoprądowej pozwalające na bezpieczną i efektywną prace elektrowni zostaną dobrane i zainstalowane z uwzględnieniem  wymaganych norm budowlanych a także zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez zakład energetyczny.

Zabezpieczenia i rozdzielnice zostaną umieszczone w stacji inwerterowej.

	Instalacja odgromowa

Od wykonawcy wymaga się wykonania i montażu instalacji odgromowej na każdym z podsystemów instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z normą PN EN-62305.

	Ochrona przed porażeniem

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłączanie zasilania (wyłączniki nadprądowe).

	Ochrona przeciw przepięciowa

W celu zabezpieczenia instalacji przed skokami napięcia zastosować ograniczniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych typu kombinowanego 1+2.

	Kompensacja mocy biernej

W celu uniknięcia strat spowodowanych poborem mocy biernej przez instalacje zaleca się zastosowanie układu do jej kompensacji, współdziałającego z falownikami, dobranego do rzeczywistych potrzeb instalacji.

g)	Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja wsporcza powinna składać się z ram stalowych ocynkowanych, profili aluminiowych oraz elementów łączących. Konstrukcja  powinna zapewniać optymalne położenie paneli fotowoltaicznych uwzględniająca pochylenie modułów od poziomu 30o ÷ 40o. Konstrukcja nośna paneli będzie montowana na dachu budynku.

Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania i normy dotyczące obciążeń wywołanych śniegiem i wiatrem dla warunków klimatycznych dopasowanych do miejsca instalacji.

Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania następujących obciążeń:

- obciążenie śniegiem - DIN 1055-5 (07/1975),

- obciążenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Specyfikacja materiałów konstrukcji wsporczych:

- stal S235 cynkowana ogniowo,

- profil aluminiowy ze stopu 6005,

- śruby/nakrętki - stal nierdzewna A2.

h)	Układ monitorujący i rejestrujący pracę systemu

Zamawiający wymaga, aby nadzór produkcji energii elektrycznej odbywał się przy udziale systemu informatycznego umożliwiającego bieżący (on-line) monitoring danych pomiarowych. Pod pojęciem bieżący (online) monitoring danych pomiarowych zamawiający rozumie system, do którego dane będą automatycznie przesyłane – nie rzadziej niż co 15 minut. Wszystkie punkty pomiarowe, powinny mieć swoje graficzne odwzorowanie w systemie

Całością pracy instalacji fotowoltaicznej powinien zarządzać komputerowy system nadzoru, którego zadaniem byłoby zarządzanie pracą instalacji fotowoltaicznej w celu prawidłowego rozliczania świadectw pochodzenia – zielonych certyfikatów. System informatyczny wyposażyć należy w zasilanie niezależne od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Możliwość dołączania dodatkowych raportów zdefiniowanych za pomocą innych narzędzi. Z systemem zarządzania instalacją musi współpracować system monitoringu wizyjnego montowanego w celu ochrony terenu elektrowni. Należy zapewnić aby obraz z kamer podlegał rejestracji przy pomocy cyfrowego rejestratora CCTV na dyskach twardych. Obserwacja będzie mogła być dokonywana na monitorze LCD lub poprzez sieć LAN na komputerach uprawnionych pracowników operatora elektrowni. Zasilanie kamer należy zapewnić przewodami w podziemnej kanalizacji technicznej. System powinien zostać wyposażony w zasilacz awaryjny typu UPS zapewniającym czasowe podtrzymanie pracy systemu. Zamawiający wymaga aby system informatyczny składał się z trzech głównych części:

•	bazy danych – przechowującej dane pomiarowe oraz informacje niezbędne do działania systemu,

•	serwera telemetrycznego – służącego do odczytu danych z liczników i zapisu w bazie danych,

•	serwera aplikacji – odpowiedzialnego za działanie systemu prezentującego wyniki i analizy oraz raportujące wytwarzanie energii.

Elementy te tworzą infrastrukturę serwerową, która w zależności od potrzeb obciążeniowych Zamawiającego może być zbudowana z jednego lub wielu komputerów.

Zamawiający wymaga aby praca z systemem informatycznym odbywała się z poziomu przeglądarki internetowej.

Zamawiający wymaga aby system informatyczny generował raporty i analizy w formie graficznych zestawień. samodzielnego budowania raportów tabelarycznych z elementami konfiguracji wyglądu, sortowania, filtrowania grupowania danych oraz możliwość rozbudowy systemu na poziomie administratora systemu o nowe dane których będzie oczekiwał zamawiający.

Pod pojęciem raporty i analizy zamawiający rozumie:

•	godzinowe, dzienne, dobowe, miesięczne profile wytwarzania energii elektrycznej,

•	sumowanie przerw (w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca itp.) w dostawie energii,

•	raportowanie danych np. w formacie PDF.

System informatyczny powinien mieć możliwość graficznego prezentowania istotnych zdarzeń na poszczególnych punktach pomiarowych, a następnie przekazywać informacje o tych zdarzeniach wskazanym pracownikom Zamawiającego w postaci raportów i komunikatów (sms, e-mail).

Zamawiający wymaga aby w systemie informatycznym istniała możliwość definiowania wartości progowych po przekroczeniu, których system będzie wysyłał sms/e-mail pod wskazany nr telefonu/adres e-mail. System informatyczny powinien mieć możliwość automatycznego sterowania wybranymi obwodami elektrycznymi (zdefiniowanymi w systemie przez użytkownika).

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do szkolenia

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia i zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zasad eksploatacji instalacji i obsługi urządzeń farmy fotowoltaicznej. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie prób końcowych i winno obejmować:

•	zasady poprawnej eksploatacji i działania,

•	przyjęte procedury bezpieczeństwa,

•	systemu kontroli i pomiarów.

•	konserwacji oraz diagnozowanie usterek.

Szkolenie będzie obejmowało:

•	kurs teoretyczny rozpoczynający się 3 dni przed rozruchem;

•	jednodniowy kurs praktyczny odbywający się podczas rozruchu technologicznego.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w cenie umownej.

Wykonawca :

a)	przeszkoli personel Zamawiającego w stopniu pozwalającym w sposób bezpieczny na obsługę elektrowni i kontrolę osiąganych parametrów.

b)	przeprowadzi w obecności Zamawiającego rozruch elektrowni i jest odpowiedzialny za osiągane parametry, których wartość została określona w zamówieniu.

c)	wyposaży instalację fotowoltaiczną w: narzędzia eksploatacyjne i w niezbędny sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczający obsługę przed wypadkami.

Warunki odbioru instalacji fotowoltaicznej

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na budowie nadzoru autorskiego inwestycyjnego .

Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU:

•	PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

•	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy Administracji Państwowej) i PFU.

•	Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

•	 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia wchodzącego w zakres kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać nieścisłości w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona pełny zakres kontraktu w pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

1.	Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i innych, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Celem kontroli jakości robót będzie takie postępowanie w ich przygotowaniu i wykonaniu, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając pracowników laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badania materiałów, przeprowadzenia prób szczelności i pomiarów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt do badań posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedury badań. Upoważniony przedstawiciel Inwestora będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, upoważniony przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do zabudowania wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Do wbudowania będą dopuszczone materiały, które posiadają:

1)	Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2)	Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami - aprobatami technicznymi w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją spełniające wymogi specyfikacji technicznej,

3)	Atesty i badania wytwórców. Każda partia materiałów posiadająca te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy będzie mogła być zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone.

Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach.

Próby końcowe i rozruch

Wykonanie prób oraz przedstawienie zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym przejęcia robót.

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w  PFU oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN). Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie, przeprowadzenia każdej z prób końcowych.

Wymagania odnośnie rozruchu instalacji

Rozruch elektrowni obejmuje:

	sprawdzenie wszystkich obwodów pod kątem pomiarów elektrycznych,

	uruchomienie systemu,

	praca próbna systemu przez okres ….. podczas której przedstawiciel wykonawcy będzie raportował działanie instalacji i uzyskiwane przez nią parametry,

	diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej,

	korekta błędów technicznych i ewentualna wymiana wadliwego sprzętu,

	w przypadku wystąpienia błędów i awarii cała procedura rozruchu będzie ponowiona.

3.	Wyniki prób końcowych.

Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z prób końcowych, który będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.).  Wzór protokołu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Protokół z prób końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji odbiorowej biorący udział w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji odbiorowej, zgodnie z Listą obecności sporządzaną w dniu zakończenia prób końcowych. Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z prób końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o wydanie Świadectwa przejęcia robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Dla każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw, zawierające co najmniej:

•	dane techniczne,

•	opis budowy i działania,

•	zestawienie części zamiennych,

•	warunki gwarancji,

•	instrukcję montażu,

•	 instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

•	instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,

•	instrukcje stanowiskowe,

•	plan konserwacji i przeglądów.

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz PFU.

Do dokumentów budowy zalicza się także:

•	Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

•	Protokoły przekazania terenu budowy,

•	Umowy cywilno-prawne,

•	Plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,

•	Protokoły Odbioru robót,

•	Protokoły wymaganych prób i badań,

•	Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

•	Protokoły z narad i ustaleń,

•	Korespondencję na budowie.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.	rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

2.	wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych,

3.	uwagi i polecenia Zamawiającego,

4.	dzienniki budowy,

5.	wyniki prób końcowych,

6.	instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy),

7.	plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych),

8.	aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia,

9.	opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

10.	Warunki Zakładu Energetycznego na włączenie naszej instalacji do energetycznej sieci zewnętrznej oraz cesję umowy przenoszącą na nas zgodę przyłączenia,

11.	Pozwoleniem na użytkowanie,

12.	Uzyskaną z URE koncesję,

13.	inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2, Ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

•	wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i Polskimi Normami),

•	doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w przypadku korzystania z ulicy sąsiadujących z nieruchomością.

W przypadku gdy, według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i zaakceptowaniu przez Komisję, Zamawiający wystawi Świadectwo przejęcia robót.

4.	Świadectwo przejęcia

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. Zamawiający w ciągu 30 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi wykonawcy Świadectwo przejęcia, podając datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.

5.	Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 15 dni po dacie wygaśnięcia Okresu rękojmi. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny obiektu.

6.	Serwis i przeglądy gwarancyjne.

1.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji przeglądów okresowych.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad, a w przypadkach koniecznych do ewentualnej wymiany urządzeń. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejącej elektrowni.

3.	Wszelkie przestoje w produkcji energii elektrycznej, spowodowane brakiem lub opóźnieniem reakcji Wykonawcy na sygnał Zamawiającego, powodujące utratę korzyści majątkowych zamawiającego, spowodują obciążenie wykonawcy przez zamawiającego powstałą utratą korzyści.

4.	Wykonawca udzieli gwarancji:

a)	5 lat - na wykonane roboty montażowe,

b)	10 lat - na panele fotowoltaiczne (potwierdzone oświadczeniem producenta) - dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz po upływie pierwszych 10 lat eksploatacji kolejne 15 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej,

c)	15 lat - na inwertery i pozostałe elementy elektrowni 10 lat - na konstrukcję i zabezpieczenie antykorozyjne,

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 póz. 1133 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 ze zm.) w sprawie  określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867),

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV).

.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji ostateczną koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz projekt zagospodarowania terenu.

Zamawiający zgłosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych 
w projekcie budowlanym.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie:

- ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynku,

- projektu budowlanego w zakresie wymaganym dla uzyskania pozwolenia na  budowę,

- projektów wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny uzupełniać 
i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

- projektu zagospodarowania terenu,

- przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem także niezbędnych robót rozbiórkowych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży,

- informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.