|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 1 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

(Zamawiający wymaga aby oferowane samochody były jednakowe, tj. ta sama marka, typ, model)

| Producent samochodu |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAMOCHODY CIĘŻAROWE |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |
| 1.2 | Maksymalna wysokość pojazdu 4,0 m |  |  |
| 1.3 | PODWOZIE: Podwozie trzyosiowe przystosowane do ciągnięcia przyczepy, układ napędowy 6x2, z tylną osią wleczoną |  |  |
| 1.4 | Rozstaw osi od 4300 do 4800 mm |  |  |
| 1.5 | Osie tylne z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |
| 1.6 | Zabezpieczenie tylnego zawieszenia przed przeciążeniem poprzez blokadę tylnego mostu lub tylną rolkę podporową montowaną na tylnym zwisie |  |  |
| 1.7 | NADWOZIE, KABINA: fotel kierowcy umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem, wyposażony w zagłówek, fotel pasażera/pasażerów z zagłówkiem, |  |  |
| 1.8 | Rodzaj kabiny: krótka min. 2 osobowa |  |  |
| 1.9 | Okno z tyłu kabiny |  |  |
| 1.10 | Kabina klimatyzowana |  |  |
| 1.11 | Wyświetlacz temperatury zewnętrznej |  |  |
| 1.12 | Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna |  |  |
| 1.13 | Radioodtwarzacz |  |  |
| 1.14 | Głośniki min. 2 szt. |  |  |
| 1.15 | Miejsce i instalacja (zasilanie) przystosowana do montażu radia CB (łączności wewnętrznej) - radio łączności wewnętrznej poza zakresem dostawy |  |  |
| 1.16 | Immobilizer |  |  |
| 1.17 | Wysokość ramy: standardowa, |  |  |
| 1.18 | SILNIK I NAPĘD Moc silnika: min. 300 KM, wysokoprężny |  |  |
| 1.19 | Pojemność silnika min. 9 dm3 |  |  |
| 1.20 | Norma emisji spalin Euro 6 |  |  |
| 1.21 | Hamulec silnikowy |  |  |
| 1.22 | Skrzynia biegów automatyczna lub mechaniczna ze sterowaniem automatycznym |  |  |
| 1.23 | Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy |  |  |
| 1.24 | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi |  |  |
| 1.25 | System antyblokujący ABS z wyjściem na przyczepę |  |  |
| 1.26 | WYPOSAŻENIE POJAZDU Hak holowniczy 40 mm |  |  |
| 1.27 | Stalowe obręcze kół |  |  |
| 1.28 | Ogumienie: 315/80 R 22,5 |  |  |
| 1.29 | Koło zapasowe |  |  |
| 1.30 | Akumulatory min. 2 szt. o pojemności łącznej min. 360 Ah |  |  |
| 1.31 | Pojedynczy układ wspomagania kierownicy |  |  |
| 1.32 | Lusterka wsteczne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 1.33 | Lusterko dojazdowe i rampowe, |  |  |
| 1.34 | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min. 250 dm3 |  |  |
| 1.35 | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, |  |  |
| 1.36 | Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu |  |  |
| 1.37 | Zderzaki stalowe |  |  |
| 1.38 | Zabezpieczenie lamp tylnych zespolonych, umożliwiające ich serwisowanie (np. metalowa kratka, zadaniem osłony jest zabezpieczenie lamp w trakcie opróżniania kontenera) |  |  |
| 1.39 | Poziom hałasu zewnętrznego do 80 dB |  |  |
| 1.40 | Lampy ostrzegawcze pulsujące, przednia i tylna |  |  |
| 1.41 | Gaśnica samochodowa 2 szt. |  |  |
| 1.42 | Apteczka pierwszej pomocy |  |  |
| 1.43 | Dwa trójkąty ostrzegawcze |  |  |
| 1.44 | Tachograf cyfrowy wraz z kalibracją i legalizacją |  |  |
| 1.45 | Ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |  |
| 1.46 | Komunikaty i wyświetlacz w języku polskim |  |  |
| 1.47 | Monitoring i rejestracja techniki jazdy w szczególności pracy w zielonym polu, monitorujące zużycie paliwa, zużycie paliwa przez przystawkę (PTO), zużycie paliwa od stanu początkowego, umożliwiające odczyt niniejszych parametrów na komputerze Zamawiającego. |  |  |
| 1.48 | Podstawowy zestaw narzędzi, zawierający co najmniej: podnośnik 20-tonowy, przewód do pompowania kół o długości min. 9 m, klucz do kół, śrubokręt krzyżakowy i płaski (dla każdego z samochodów) |  |  |
| 1.49 | Gumowe dywaniki podłogowe z podniesionymi burtami, wysokość burt min. 1 cm |  |  |
| 1.50 | Złącze pneumatyczne przyczepy EC |  |  |
| 1.51 | Przyłącza na tylnej belce |  |  |
| 1.52 | Świadectwo homologacji |  |  |
| 1.53 | Książka pojazdu (brief) |  |  |
| 1.54 | Kompleksowy system monitorowania pojazdów GPS wraz z licencją na oprogramowanie GPS, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia |  |  |
| 2 | ZABUDOWA HAKOWA |  |  |
| 2.1 | Do montażu na podwoziach w układzie 6x2 przeznaczone do transportu kontenerów o długości od 6,00 m do 7,00 m wykonanych według normy DIN 30722 lub równoważnej |  |  |
| 2.2 | Nominalna moc załadunkowa min. 20 ton |  |  |
| 2.3 | Wysokość zaczepu haka 1570 mm wg normy DIN 30722 lub równoważnej |  |  |
| 2.4 | Ramię urządzenia hakowego teleskopowane hydraulicznie |  |  |
| 2.5 | Masa własna urządzenia do 2700 kg |  |  |
| 2.6 | Zaczep hakowy wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie |  |  |
| 2.7 | Sterowanie urządzeniem hakowym, blokada kontenera oraz zawieszenia poprzez układ sterowniczy z kabiny kierowcy (np. układ sterowniczy z przewodem) i sterowanie ręczne z rozdzielacza, |  |  |
| 2.8 | Hydrauliczna blokada kontenera zgodna ze standardem DIN 30722 (lub równoważnej) z sygnalizacją położenia, |  |  |
| 2.9 | Funkcja uniemożliwiająca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania, |  |  |
| 2.10 | Bezobsługowa funkcja miękkiego osiadania kontenera na łożu urządzenia, |  |  |
| 2.11 | Tylne rolki urządzenia łożyskowane na łożyskach typu ciężkiego, |  |  |
| 2.12 | Rurki (przewody) hydrauliczne stalowe |  |  |
| 2.13 | Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia hakowego, zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia, |  |  |
| 2.14 | Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana podkładowo farbą epoksydową oraz nawierzchniową farbą poliuretanową lub inne, nie gorsze zabezpieczenie |  |  |
| 2.15 | Urządzenie musi posiadać aktualne świadectwo UDT dla zabudowy hakowej |  |  |
| 2.16 | Urządzenie hakowe musi umożliwiać załadunek kontenera na dostarczoną w zestawie przyczepę |  |  |
| 3 | PRZYCZEPA |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja nośna przyczepy wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, dwukrotnie śrutowana i dwukrotnie lakierowana |  |  |
| 3.2 | Dwuosiowa – dwie osie z bliźniaczym ogumieniem (ogumienie min. 265 / 70 R 19,5” – 8 kół) |  |  |
| 3.3 | Felgi stalowe |  |  |
| 3.4 | Bieżnia platformy ładunkowej wykonana jako płozy umożliwiające transport kontenerów o max. długości 7 000 mm |  |  |
| 3.5 | Zawieszenie pneumatyczne z regulacją ręczną |  |  |
| 3.6 | Winda na koło zapasowe wraz z kołem zapasowym |  |  |
| 3.8 | Przeznaczona do transportu kontenerów o długości do 7 m wg norm DIN 30722 (lub równoważnej) z bieżnią |  |  |
| 3.9 | Blokada kontenera pneumatyczna i mechaniczna ręczna (min. 4 sworznie), |  |  |
| 3.10 | Blokada rolki kontenera pneumatyczna |  |  |
| 3.11 | Dopuszczalna masa całkowita minimum 18 Mg (2 osie o technicznej nośności max. 9 Mg każda o kołach bliźniaczych) |  |  |
| 3.12 | Układ hamulcowy (hamulce tarczowe w obu osiach) wraz z ABS i z automatyczną regulacją siły hamowania w zależności od ciężaru ładunku |  |  |
| 3.13 | Pneumatyczny system hamulcowy zgodny z ECE (lub równoważne) |  |  |
| 3.14 | Hamulec parkingowy |  |  |
| 3.15 | Zawór poziomowania platformy na osi tylnej lub na dwie osie |  |  |
| 3.16 | Oświetlenie – kompletne zgodne z przepisami wraz z lampami obrysowymi |  |  |
| 3.17 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |  |  |
| 3.18 | Zabezpieczenie boczne aluminiowe zgodne z ECE (lub równoważne) uchylne |  |  |
| 3.19 | Błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami - 4 szt. |  |  |
| 3.20 | Mechanizm wspomagający podnoszenie dyszla |  |  |
| 3.21 | Zderzak/belka tylny ze stali, przykręcony z chlapaczem |  |  |
| 3.22 | Odboje gumowe zabezpieczające tył przyczepy, zamontowane do zderzaka |  |  |
| 3.23 | Dwa kliny mocowane pod koła |  |  |
| 3.24 | Tablice wyróżniające – 2 szt. |  |  |
| 3.25 | Klucze do kół, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 3.26 | Dokumentacja techniczno-ruchowa |  |  |
| 3.27 | Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy |  |  |
| 4 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 4.1 | Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego załogi Zamawiającego (4 osoby w dwóch dwuosobowych grupach, szkolenie musi trwać co najmniej 7h/grupę, realizowane w godzinach pracy Zamawiającego) z obsługi i eksploatacji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy (samochód z zabudową hakową, przyczepa oraz system monitoringu GPS) |  |  |
| 4.2 | Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |
| 4.3 | Montaż systemu monitorowania GPS wraz sondą hydrostatyczną oraz dostawa bezterminowej licencji na system monitoringu GPS |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na samochód wraz z wyposażeniem | 24 miesiące lub 100 000 km |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 3 dni robocze |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 7 dni roboczych |  |
| 5.4** | Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |
| 5.5 | Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.

# Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami (tabelę wypełnia oferent)

|  | Średnie zużycie paliwa (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Wartość energetyczna paliwa silnikowego (kJ/g) | Średnie zużycie energii (kJ/kWh) Iloczyn kolumn 1x2 | Emisja dwutlenku węgla (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Samochód ciężarowy z zabudową hakową |  | 43 |  |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)