|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

(Zamawiający wymaga aby oferowane samochody były jednakowe, tj. ta sama marka, typ, model)

Pojazd o DMC 16 ton

| Producent samochodu |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY- Pojazd o DMC 16 ton |
| 1.1 | Podwozie dwuosiowe przystosowane do montażu urządzeń komunalnych, tylny most o przełożeniu odpowiadającym warunkom pracy w trudnym terenie |  |  |
| 1.2 | Podwozie przystosowane do pracy w zimnych warunkach klimatycznych, przy temperaturach spadających do -18 °C |  |  |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 15 000 kg |  |  |
| 1.4 | Masa własna podwozia max 5000 kg. |  |  |
| 1.5 | Rozstaw osi max. 3800 mm. |  |  |
| 1.6 | Kabina krótka 3-osobowa w kolorze białym. |  |  |
| 1.7 | Światło ostrzegawcze umieszczone nad kabiną pojazdu ( lampa zespolona). |  |  |
| 1.8 | Dodatkowe lusterko boczne tzw. krawędziowe. |  |  |
| 1.9 | Pneumatyczny fotel kierowcy z zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa. |  |  |
| 1.10 | Radioodtwarzacz CD i dwa głośniki. |  |  |
| 1.11 | Tachograf cyfrowy. |  |  |
| 1.12 | Komputer pokładowy . |  |  |
| 1.13 | Przedni zderzak stalowy. |  |  |
| 1.14 | Reflektory wykonane z materiału odpornego na uderzenia ( np. tworzywo sztuczne ). |  |  |
| 1.15 | Silnik o mocy max 250 KM oraz pojemności powyżej 6500 cm³, spełniający normę emisji spalin EURO 6, wyposażony w układ bezpośredniego wtrysku paliwa typu Common Rail. |  |  |
| 1.16 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h. |  |  |
| 1.17 | Skrzynia biegów manualna – min. 8 biegów, nie więcej niż 11. |  |  |
| 1.18 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 200 dm³. |  |  |
| 1.19 | Przednie zawieszenie wyposażone w paraboliczne resory ze stabilizatorem. |  |  |
| 1.20 | Nośność osi przedniej nie mniejsza niż 6 000 kg. |  |  |
| 1.21 | Hamulce tarczowe osi przedniej. |  |  |
| 1.22 | Napędzana oś tylna z blokadą mechanizmu różnicowego. |  |  |
| 1.23 | Oś tylna – zawieszenie pneumatyczne ze stabilizatorem. |  |  |
| 1.24 | Nośność osi tylnej nie mniejsza niż 10 000 kg. |  |  |
| 1.25 | Hamulce tarczowe osi tylnej. |  |  |
| 1.26 | System ABS. |  |  |
| 1.27 | Hamulec silnikowy. |  |  |
| 1.28 | Wielofunkcyjne koło kierownicy. |  |  |
| 1.29 | Przednia szyba podgrzewana elektrycznie. |  |  |
| 1.30 | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego. |  |  |
| 1.31 | Rozmiar kół max 295/80/22.5". |  |  |
| 1.32 | Pojazd ma być wyposażony w standardowy zestaw narzędzi. |  |  |
| 1.33 | Wymagania dodatkowe: Kalibracja tachografu cyfrowego. |  |  |
| 1.34 | Instrukcja obsługi podwozia w j. polskim. |  |  |
| 1.35 | Katalog części zamiennych w j. polskim. |  |  |
| 1.36 | Gaśnica + trójkąt ostrzegawczy. |  |  |
| 1.37 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. |  |  |
| 1.38 | Gwarancja na podwozie na okres nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNE BRAMOWEGO URZĄDZENIA KONTENEROWEGO |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |
| 2.1 | Minimalny udźwig urządzenia 8 000 kG. |  |  |
| 2.2 | Udźwig urządzenia z wysuniętymi ramionami min. 4 500 kG. |  |  |
| 2.3 | Masa własna urządzenia max. 2 500 kg. |  |  |
| 2.4 | Długość ramion zasuniętych min. 2 800 mm. |  |  |
| 2.5 | Długość ramion z wysuniętymi teleskopami min. 4 000 mm. |  |  |
| 2.1 | Max. ciśnienie robocze min. 300 bar. |  |  |
| 2.7 | Podpoziomowy załadunek kontenera min. 500 mm. |  |  |
| 2.8 | Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 60 l. |  |  |
| 2.9 | Sterowanie urządzeniem na zewnątrz z lewej strony pojazdu. |  |  |
| 2.10 | Trzy haki zaczepowe z blokadami do opróżniania kontenera sterowane pneumatycznie, w tym środkowy hak szybko demontowalny. |  |  |
| 2.11 | Funkcja szybkiego ruchu do odchylania nieobciążonych ramion. |  |  |
| 2.12 | Układ klinów nastawczych blokujących kontener przed przesuwaniem na boki oraz do przodu. |  |  |
| 2.13 | Podłoga urządzenia płaska z blachy ryflowanej. |  |  |
| 2.14 | Kolor urządzenia RAL 3002 lub równoważny. |  |  |
| 2.15 | Klosze tylnych lamp zespolonych zabezpieczone przed rozbiciem demontowalną kratką. |  |  |
| 2.16 | Urządzenie spełniające wymogi bezpieczeństwa CE. |  |  |
| 2.17 | Montaż urządzenia na podwoziu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT. |  |  |
| 2.18 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 2.19 | Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia wskazanych pracowników przez Zamawiającego. |  |  |
| 2.20 | Gwarancja na urządzenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |
| 3 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 3 | Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 4 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Gwarancja na samochód wraz z wyposażeniem | 24 miesiące |  |
| 4.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 3 dni robocze |  |
| 4.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 7 dni roboczych |  |
| 4.4** | Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |
| 4.5 | Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.

# Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami (tabelę wypełnia oferent)

|  | Średnie zużycie paliwa (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Wartość energetyczna paliwa silnikowego (kJ/g) | Średnie zużycie energii (kJ/kWh) Iloczyn kolumn 1x2 | Emisja dwutlenku węgla (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Samochód ciężarowy DMC 16 ton |  | 43 |  |  |  |

Pojazd o DMC 18 ton

| Producent samochodu |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY- Pojazd o DMC 18 ton |
| 1.1 | Podwozie dwuosiowe przystosowane do montażu urządzeń komunalnych, tylny most o przełożeniu odpowiadającym warunkom pracy w trudnym terenie. |  |  |
| 1.2 | Podwozie przystosowane do pracy w zimnych warunkach klimatycznych, przy temperaturach spadających do -18 °C. |  |  |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18 000 kg. |  |  |
| 1.4 | Masa własna podwozia max. 5000 kg. |  |  |
| 1.5 | Rozstaw osi min. 4100 mm. |  |  |
| 1.6 | Kabina krótka 3-osobowa w kolorze białym. |  |  |
| 1.7 | Światło ostrzegawcze umieszczone nad kabiną pojazdu ( lampa zespolona). |  |  |
| 1.8 | Dodatkowe lusterko boczne tzw. krawędziowe. |  |  |
| 1.9 | Pneumatyczny fotel kierowcy z zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa. |  |  |
| 1.10 | Radioodtwarzacz CD i dwa głośniki. |  |  |
| 1.11 | Tachograf cyfrowy. |  |  |
| 1.12 | Komputer pokładowy . |  |  |
| 1.13 | Przedni zderzak stalowy. |  |  |
| 1.14 | Reflektory wykonane z materiału odpornego na uderzenia ( np. tworzywo sztuczne ). |  |  |
| 1.15 | Silnik o mocy powyżej 290 KM oraz pojemności powyżej 6500 cm³, spełniający normę emisji spalin EURO 6, wyposażony w układ bezpośredniego wtrysku paliwa typu Common Rail. |  |  |
| 1.16 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h. |  |  |
| 1.17 | Skrzynia biegów manualna – min. 8 biegów, nie więcej niż 11. |  |  |
| 1.18 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 200 dm³. |  |  |
| 1.19 | Przednie zawieszenie wyposażone w paraboliczne resory ze stabilizatorem. |  |  |
| 1.20 | Nośność osi przedniej nie mniejsza niż 7 500 kg. |  |  |
| 1.21 | Hamulce tarczowe osi przedniej. |  |  |
| 1.22 | Napędzana oś tylna z blokadą mechanizmu różnicowego. |  |  |
| 1.23 | Oś tylna – zawieszenie pneumatyczne ze stabilizatorem. |  |  |
| 1.24 | Nośność osi tylnej nie mniejsza niż 11 500 kg. |  |  |
| 1.25 | Hamulce tarczowe osi tylnej. |  |  |
| 1.26 | System ABS. |  |  |
| 1.27 | Hamulec silnikowy. |  |  |
| 1.28 | Wielofunkcyjne koło kierownicy. |  |  |
| 1.29 | Przednia szyba podgrzewana elektrycznie. |  |  |
| 1.30 | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego. |  |  |
| 1.31 | Rozmiar kół min. 315/80/22.5". |  |  |
| 1.32 | Sprzęg holowniczy wraz z instalacją pneumatyczną i elektryczną oraz układem ABS |  |  |
| 1.33 | Sprzęg umożliwia holowanie przyczepy o DMC 10 000 kg. |  |  |
| 1.34 | Średnica sworznia sprzęgu 40 mm. |  |  |
| 1.35 | Pojazd ma być wyposażony w standardowy zestaw narzędzi. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 1.36 | Instrukcja obsługi podwozia w j. polskim. |  |  |
| 1.37 | Katalog części zamiennych w j. polskim. |  |  |
| 1.38 | Gaśnica + trójkąt ostrzegawczy. |  |  |
| 1.39 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. |  |  |
| 1.40 | Gwarancja na podwozie na okres nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNE BRAMOWEGO URZĄDZENIA KONTENEROWEGO |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |
| 2.1 | Min. udźwig urządzenia 13 000 kG. |  |  |
| 2.2 | Udźwig urządzenia z wysuniętymi ramionami min. 8 500 kG. |  |  |
| 2.3 | Udźwig urządzenia z wysuniętymi ramionami z obniżonego terenu min. 7 900 kG przy wartości obniżenia poziomu terenu 800 mm. |  |  |
| 2.4 | Masa własna urządzenia max. 2 750 kg. |  |  |
| 2.5 | Długość ramion zasuniętych min. 2 800 mm. |  |  |
| 2.1 | Długość ramion z wysuniętymi teleskopami min. 4 000 mm. |  |  |
| 2.7 | Max. ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar. |  |  |
| 2.8 | Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 60 l. |  |  |
| 2.9 | Sterowanie urządzeniem elektro – pneumatyczne z kabiny kierowcy oraz zewnątrz z lewej strony pojazdu. |  |  |
| 2.10 | Trzy haki zaczepowe z blokadami do opróżniania kontenerów w tym środkowy hak szybko demontowalny. |  |  |
| 2.11 | Funkcja szybkiego ruchu do odchylania nieobciążonych ramion. |  |  |
| 2.12 | Lampa oświetlenia roboczego tylnego sprzężona z włącznikiem PTO |  |  |
| 2.13 | Układ klinów nastawczych blokujących kontener przed przesuwaniem na boki oraz do przodu. |  |  |
| 2.14 | Podłoga urządzenia płaska z blachy ryflowanej z włazem rewizyjnym |  |  |
| 2.15 | Kolor urządzenia RAL 3002 lub równoważny |  |  |
| 2.16 | Klosze tylnych lamp zespolonych zabezpieczone przed rozbiciem demontowalną kratką. |  |  |
| 2.17 | Oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami |  |  |
| 2.18 | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemami szybkiej wymiany w tym posiadanymi już przez Zamawiającego |  |  |
| 2.19 | Podpory odstawcze pozwalające na odstawienie zabudowy o masie do 8 000 kg |  |  |
| 2.20 | Urządzenie spełniające wymogi bezpieczeństwa CE. |  |  |
| 2.21 | Certyfikat potwierdzający wykonanie zgodne z obowiązującymi normami |  |  |
| 2.22 | Montaż urządzenia na podwoziu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT. |  |  |
| 2.23 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 2.24 | Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia wskazanych pracowników przez Zamawiającego. |  |  |
| 2.25 | Gwarancja na urządzenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |
| 3 | PARAMETRY TECHNICZNE ŻURAWIA HYDRAULICZNEGO: |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |
| 3.1 | Moment udźwigu min. 3,2 tm. |  |  |
| 3.2 | Max. wysięg hydrauliczny nie mniej niż 7 m przy udźwigu min. 430 kG. |  |  |
| 3.3 | Sterowanie urządzeniem z obu stron pojazdu z poziomu podłoża. |  |  |
| 3.4 | Kąt obrotu – 370 stopni. |  |  |
| 3.5 | Żuraw wyposażony w system bezpieczeństwa CE. |  |  |
| 3.6 | Podstawa żurawia wykonana w technologii złączy spawanych. |  |  |
| 3.7 | Dźwignia na pierwszym ramieniu żurawia, poprawiająca jego parametry udźwigowe ( przegub ósemkowy ). |  |  |
| 3.8 | Dwie nogi podporowe obrotowe o rozstawie min. 3 300 mm. |  |  |
| 3.9 | Wciągarka do opróżniania pojemników typu „ dzwon”. |  |  |
| 3.10 | Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika. |  |  |
| 3.11 | Zasilanie 24V. |  |  |
| 3.12 | Kolor żurawia RAL 3002 lub równoważny. |  |  |
| 3.13 | Montaż żurawia na podwoziu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT. |  |  |
| 3.14 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 3.15 | Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia wskazanych pracowników przez Zamawiającego. |  |  |
| 4 | PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTY SZYBKIEJ WYMIANY ZABUDÓW |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |
| 4.1 | Fabrycznie nowa z 2015 roku |  |  |
| 4.2 | Wysokość ramy systemu wymiennego max. 60 mm nad górną płaszczyznę ramy pojazdu |  |  |
| 4.3 | Elementy blokujące umieszczone na systemie szybkiej wymiany nadbudów w sposób eliminujący możliwość błędnego zamocowania i zablokowania zabudowy |  |  |
| 4.4 | Wyposażenie w hydraulikę do podnoszenia nadbudów |  |  |
| 4.5 | Możliwość uruchomienia w systemie awaryjnym w przypadku braku zasilania elektrycznego |  |  |
| 4.6 | Sterowanie funkcjami płyty wymiennej z kabiny kierowcy za pomocą pilota |  |  |
| 4.7 | Możliwość wyjścia z pilotem sterowniczym z kabiny kierowcy i wykonanie operacji na zewnątrz pojazdu |  |  |
| 4.8 | Panel informacyjny o położeniu mechanizmu blokującego oraz mechanizmu podnoszącego z świetlną informacją w kabinie operatora |  |  |
| 4.9 | Panel z przygotowanymi szybkozłączami do sterowania urządzeniami typu bramowiec, hakowiec |  |  |
| 4.10 | Ciśnieniowy filtr oleju |  |  |
| 4.11 | Wyprowadzenie dodatkowych obwodów hydraulicznych o zróżnicowanych przepływach |  |  |
| 4.12 | Możliwość współpracy z zabudowami wskazanymi i posiadanymi przez Zamawiającego pracującymi w systemie szybkiej wymiany |  |  |
| 4.13 | Ciśnienie w układzie hydraulicznym minimum 240 bar |  |  |
| 4.14 | Legalizacja systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym odbiór UDT |  |  |
| 4.15 | Referencje dotyczące zabudowy od użytkownika, który nabył taki system na terenie Polski w okresie ostatnich 3 lat wskazujące precyzyjnie, że system szybkiej wymiany nadbudów pracuje z przynajmniej 3 różnymi rodzajami zabudów |  |  |
| 4.13 | Certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z obowiązującymi normami wydany przez TUV lub inny uprawniony organ certyfikujący |  |  |
| 4.17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 4.18 | Gwarancja na urządzenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |
| 5 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 5.1 | Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 6 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Gwarancja na samochód wraz z wyposażeniem | 24 miesiące |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 3 dni robocze |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 7 dni roboczych |  |
| 6.4** | Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |
| 6.5 | Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.

# Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami (tabelę wypełnia oferent)

|  | Średnie zużycie paliwa (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Wartość energetyczna paliwa silnikowego (kJ/g) | Średnie zużycie energii (kJ/kWh) Iloczyn kolumn 1x2 | Emisja dwutlenku węgla (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh) uzyskane w teście WHSC Euro6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Samochód ciężarowy DMC 18 ton |  | 43 |  |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)