|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY – CZĘŚĆ 1 dostawa kontenerów |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie po lewej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontenery o pojemości min. 33 m3 – 8 szt. |
|  | Kontener o pojemności min. 33 m3 wykonany według normy DIN 30722 (lub równoważnej) |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne mają być dostosowane do pojazdu przystosowanego do przewozu kontenerów z typowymi samochodami ciężarowymi z zabudową hakową. |  |  |
|  | Zaczep kontenera dostosowany do haka na wysokości 1570 mm. |  |  |
|  | Zaczep fi. 50 mm z materiału atestowanego. |  |  |
|  | Kontener wykonany z blachy stalowej o ściance grubości min. 3 mm, podłodze grubości min. 5 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i nawierzchniową, w kolorze ciemno zielonym np. RAL 6002 (wewnątrz i na zewnątrz kontenera). |  |  |
|  | Powierzchnia wewnętrzna kontenerów gładka z półokrągłym dnem przy podłodze, pozwalająca na bezproblemowy wyładunek (np. ściany gięte po promieniu Rmin=100 mm bądź inne równoważne rozwiązanie). |  |  |
|  | Wyładunek kontenera poprzez tylne drzwi otwierane na zewnątrz i zaczepione o burty. |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, indywidualnie regulowane z dolnym zabezpieczeniem. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w dwie rolki jezdne poliamidowe zamocowane w tylnej części kontenera po przeciwległej stronie zaczepu o przekroju fi =159 mm. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w haczyki do mocowania siatki ochronnej. |  |  |
|  | Ożebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych z/g. |  |  |
|  | Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciągłym i oszlifowane (usztywnienia na ścianach bocznych i w dnie z ceownika zimnogiętego, bądź profilu zamkniętego zimnogiętego min. 80x50x5 mm rozstawionych maksymalnie co 750 mm). |  |  |
|  | Drabinka na przedniej ścianie kontenera. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. jeden rok. |  |  |
|  | Kontenery typu mulda o pojemności. min. 7 m3 – 5 szt. |
|  | Kontener o konstrukcji asymetrycznej. |  |  |
|  | Dno wykonane z blachy o grubości min. 5 mm. |  |  |
|  | Ściany wykonane z blachy o grubości min. 3 mm. |  |  |
|  | Cztery trzpienie bramowe średnicy 40 mm i zaczep dolny o szerokości ok. 800 mm z pręta o średnicy 40 mm przyspawany centralnie przy podstawie. |  |  |
|  | Kontener czyszczony śrutowaniem. |  |  |
|  | Kontener malowany dwupowłokowo - farbami podkładowymi i nawierzchniowymi w kolorze ciemno - zielonym np. RAL 6002. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w haczyki do zamocowania siatki ochronnej lub plandeki. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. jeden rok. |  |  |
|  | Kontenery o pojemości min. 15 m3 – 2 szt. |
|  | Kontener o pojemności min. 15 m3 wykonany według normy DIN 30722 (lub równoważnej). |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne mają być dostosowane do pojazdu przystosowanego do przewozu kontenerów z typowymi samochodami ciężarowymi z zabudową hakową. |  |  |
|  | Zaczep kontenera dostosowany do haka na wysokości 1200 mm. |  |  |
|  | Zaczep fi. 50 mm z materiału atestowanego. |  |  |
|  | Kontener wykonany z blachy stalowej o ściance grubości min. 2 mm, podłodze grubości min. 3 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i nawierzchniową, w kolorze ciemno zielonym np. RAL 6002 (wewnątrz i na zewnątrz kontenera). Powierzchnia wewnętrzna zbiornika gładka. |  |  |
|  | Wyładunek kontenera poprzez tylne drzwi otwierane na zewnątrz i zaczepione o burty. |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, indywidualnie regulowane z dolnym zabezpieczeniem. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w rolki stalowe zamocowane w tylnej części kontenera po przeciwległej stronie zaczepu. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w haczyki do mocowania siatki ochronnej. |  |  |
|  | Ożebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych z/g |  |  |
|  | Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciągłym i oszlifowane. |  |  |
|  | Drabinka na przedniej ścianie kontenera. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. jeden rok. |  |  |
|  | Kontenery o pojemości min. 7 m3 – 5 szt. |
|  | Kontener o pojemności min. 7 m3 wykonany według normy DIN 30722 (lub równoważnej). |  |  |
|  | Przystosowane do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenia hakowe jak i bramowe. |  |  |
|  | Zaczep kontenera dostosowany do haka na wysokości 1200 mm. |  |  |
|  | Zaczep fi. 50 mm z materiału atestowanego. |  |  |
|  | Kontener wykonany z blachy stalowej o ściance grubości min. 2 mm, podłodze grubości min. 3 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i nawierzchniową, w kolorze ciemno zielonym np. RAL 6002 (wewnątrz i na zewnątrz kontenera). Powierzchnia wewnętrzna zbiornika gładka. |  |  |
|  | Wyładunek kontenera poprzez tylne drzwi otwierane na zewnątrz i zaczepione o burty. |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, indywidualnie regulowane z dolnym zabezpieczeniem. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w rolki stalowe zamocowane w tylnej części kontenera po przeciwległej stronie zaczepu. |  |  |
|  | Kontener wyposażony w haczyki do mocowania siatki ochronnej. |  |  |
|  | Ożebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych z/g. |  |  |
|  | Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciągłym i oszlifowane. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. jeden rok. |  |  |
|  | Pojemniki przechylne typu koleba o poj. min. 2,5 m3 – 5 szt. |
|  | Kontener samowyładowczy o pojemności min. 2,5 m |  |  |
|  | Kontener wykonany z blachy stalowej o grubości min. 3 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i nawierzchniową, w kolorze ciemno zielonym np. RAL 6002 (wewnątrz i na zewnątrz kontenera). Powierzchnia wewnętrzna zbiornika gładka. |  |  |
|  | Zestaw jezdny: 4 koła (2 koła skrętne z hamulcami i 2 koła stałe). |  |  |
|  | Koła przystosowane do wysokich obciążeń, łożyskowane podwójnie, nagumowane. |  |  |
|  | Dwa systemy odbezpieczania blokady pojemnika: wajcha z lewej strony pojemnika i zbijak z przodu pojemnika na podstawie. |  |  |
|  | Transport i opróżnienie koleby za pomocą wózka widłowego. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. jeden rok. |  |  |
|  | Pojemnik na zużyty olej o pojemności min. 1200 l – 1 szt. |
|  | Dwupłaszczowy, wykonany z polietylenu zbiornik o pojemności min. 1 200 litrów do tymczasowego gromadzenia zużytego oleju. |  |  |
|  | Polietylen odporny na działanie UV. |  |  |
|  | Naziemny, do posadowienia w dowolnym miejscu na płaskiej powierzchni. |  |  |
|  | Zamykana pokrywa wlewu. |  |  |
|  | Wlew z wysokimi brzegami zabezpieczający przed rozlaniem w trakcie napełniania. |  |  |
|  | Wlew zabezpieczony sitem przed dostawaniem się zanieczyszczeń. |  |  |
|  | Czujnik przecieku do przestrzeni międzypłaszczowej. |  |  |
|  | Czujnik poziomu oleju. |  |  |
|  | Króciec do łączenia z cysterną. |  |  |
|  | Gwarancja na szczelność min. 10 lat, wyposażenie min. 1 rok |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                          		 (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)