|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2 dostawa kzestawu pożarniczego i przyczepek do auta osobowego |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie po lewej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pożarniczy |
|  | Działko wodno-pianowe |  |  |
|  | Wymiary max. 750x550x750 mm |  |  |
|  | Waga max. 26 kg |  |  |
|  | Ciśnienie nominalne min. 0,8 MPa |  |  |
|  | Wydajność przy ciśnieniu nominalnym min. 800 dm3/min |  |  |
|  | Ciśnienie robocze min. 0,4 bar |  |  |
|  | Zasięg rzutu wody (prąd zwarty) min. 40 m |  |  |
|  | Zasięg rzutu wody (prąd rozpylony) min. 30 m |  |  |
|  | Zasięg rzutu piany min. 36 m |  |  |
|  | Pojemnik ze środkiem pianotwórczym o pojemności min. 50dm3 |  |  |
|  | Wytwornica piany |  |  |
|  | Wymiary max. 800x250mm |  |  |
|  | Waga max. 8kg |  |  |
|  | Przepływ wody min. 200 l/min |  |  |
|  | Ciśnienie robocze min. 5 bar |  |  |
|  | Wydajność min. 15 m3/min |  |  |
|  | Liczba spienienia min. 82 |  |  |
|  | Zasięg rzutu piany min. 7 m |  |  |
|  | Pojemnik ze środkiem pianotwórczym o pojemności min. 50dm3 |  |  |
|  | Zasysacz liniowy |  |  |
|  | Wymiary max. 380x170x80 mm |  |  |
|  | Wlot i wylot 2x75 mm |  |  |
|  | Waga max. 5 kg |  |  |
|  | Przepływ wody min. 400 l/min |  |  |
|  | Zasysanie środka pianotwórczego - wężyk o średnicy 19mm zakończony nasadą 25mm |  |  |
|  | Wąż pożarniczy fi 75mm |  |  |
|  | Średnica przekroju 75 mm |  |  |
|  | Długość min. 20mb |  |  |
|  | Rodzaj łącznika aluminiowy |  |  |
|  | Mocowanie łącznika oplot |  |  |
|  | Ciśnienie robocze min. 1,5 MPa |  |  |
|  | Stojak hydrantowy DN100 |  |  |
|  | Do 1 MPa |  |  |
|  | Do 50°C |  |  |
|  | aluminium |  |  |
|  | gumowe |  |  |
|  | Lakierowany proszkowo Kolor – RAL 3000 |  |  |
|  | DN 100 mm |  |  |
|  | 2x75 mm |  |  |
|  | 1075x330x126 mm |  |  |
|  | Do 10 kg |  |  |
|  | Przyczepki do auta osobowego |
|  | Przyczepka nr 1 |  |  |
|  | Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej min. 2,00x1,19 m |  |  |
|  | Burty aluminiowe ocynkowane wysokość min. 35 cm tylna burta otwierana |  |  |
|  | Ogumienie min. 145 R13 |  |  |
|  | Zawieszenie 1 oś N 750 kg |  |  |
|  | Ładowność min. 500kg |  |  |
|  | Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo |  |  |
|  | Podłoga sklejka wodoodporna, antypoślizgowa grubość min. 8mm |  |  |
|  | Błotniki polietylenowe lub tłoczone z blachy |  |  |
|  | Wyposażenie fartuchy przeciwbłotne uchwyty do spinania ładunków – min. 4szt uchwyt manewrowy instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, złącze instalacji 7-pin koło zapasowe – 1szt. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe świadectwo homologacji gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Przyczepka nr 2 |  |  |
|  | Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej min. 2,00x1,19 m |  |  |
|  | Burty aluminiowe ocynkowane wysokość min. 35 cm tylna burta otwierana |  |  |
|  | Ogumienie min. 145 R13 |  |  |
|  | Zawieszenie 1 oś N 750 kg |  |  |
|  | Ładowność min. 500kg |  |  |
|  | Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo |  |  |
|  | Podłoga sklejka wodoodporna, antypoślizgowa grubość min. 8mm |  |  |
|  | Błotniki polietylenowe lub tłoczone z blachy |  |  |
|  | Plandeka ze stelażem Stelaż aluminiowy Wysokość min. 1,50m (liczone od połogi) Plandeka o grubości min. 600 g/m2 |  |  |
|  | Wyposażenie fartuchy przeciwbłotne uchwyty do spinania ładunków – min. 4szt uchwyt manewrowy instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, złącze instalacji 7-pin koło zapasowe – 1szt. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe świadectwo homologacji gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Przyczepka nr 3 |  |  |
|  | Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej min. 2,70x1-1,30 m |  |  |
|  | Burty aluminiowe ocynkowane wysokość min. 35 cm tylna burta otwierana |  |  |
|  | Ogumienie min. 145 R13 |  |  |
|  | Zawieszenie 1 oś N 750 kg |  |  |
|  | Ładowność min. 500kg |  |  |
|  | Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo |  |  |
|  | Podłoga sklejka wodoodporna, antypoślizgowa grubość min. 8mm |  |  |
|  | Błotniki polietylenowe lub tłoczone z blachy |  |  |
|  | Wyposażenie fartuchy przeciwbłotne uchwyty do spinania ładunków – min. 4szt uchwyt manewrowy instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, złącze instalacji 7-pin koło zapasowe – 1szt. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe świadectwo homologacji gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Przyczepka nr 4 |  |  |
|  | Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej min. 2,70x1,19 m |  |  |
|  | Burty aluminiowe ocynkowane wysokość min. 35 cm tylna burta otwierana |  |  |
|  | Ogumienie min. 145 R13 |  |  |
|  | Zawieszenie 1 oś N 750 kg |  |  |
|  | Ładowność min. 500kg |  |  |
|  | Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo |  |  |
|  | Podłoga sklejka wodoodporna, antypoślizgowa grubość min. 8mm |  |  |
|  | Błotniki polietylenowe lub tłoczone z blachy |  |  |
|  | Plandeka ze stelażem Stelaż aluminiowy Wysokość min. 1,50m (liczone od połogi) Plandeka o grubości min. 600 g/m2 |  |  |
|  | Wyposażenie fartuchy przeciwbłotne uchwyty do spinania ładunków – min. 4szt uchwyt manewrowy instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, złącze instalacji 7-pin koło zapasowe – 1szt. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe świadectwo homologacji gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                          		 (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)