|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY – CZĘŚĆ 3 dostawa kamery termowizyjnej |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie po lewej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera termowizyjna |
|  | Czułość termiczna (przy temp. +30°C) max. 100mK |  |  |
|  | Czas eksploatacji kamery (czas pracy akumulatorów) min. 4h |  |  |
|  | Wymiary max. 300x160x110mm |  |  |
|  | Ilość palet kolorów: min. 10 |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik emisyjności : 1.0 |  |  |
|  | Minimalny współczynnik emisyjności : 0.01 |  |  |
|  | Ogniskowanie : min. 10cm |  |  |
|  | Pole widzenia : min. 31° x 22° |  |  |
|  | Dokładność (przy temp. +25°C): min ±2%; ±2° |  |  |
|  | Podziałka temperatury : min. 0,05°C |  |  |
|  | Rozdzielczość geometryczna : min. 2,5mrad |  |  |
|  | Stopień ochrony : min. IP54 |  |  |
|  | Waga: max. 1 kg |  |  |
|  | Zakres pomiaru temperatur : min. -20°C÷ +250°C |  |  |
|  | Minimalna odległość ostrości w podczerwieni: 0,16m |  |  |
|  | Wyświetlacz: LCD |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora: min. 160 x 120 |  |  |
|  | Technologia IR Funkcja obraz w obrazie (PIP) Pełny obraz podczerwieni Pełny obraz widzialny |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie Wskaźnik laserowy Karta SD min. 2 GB Kabel USB lub mini USB Płyta CD z oprogramowaniem Zestaw akumulatorów litowo-jonowych Zasilacz Adapter statywu Statyw Pokrowiec Instrukcja obsługi Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                          		 (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)