|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY – CZĘŚĆ 5 dostawa zamiatarki ssawnej podciśnieniowej dwuszczotkowej oraz myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie po lewej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamiatarka ssawna podciśnieniowa dwuszczotkowa – 1 szt. |
|  | Zamiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2015), produkowana seryjnie (a nie przygotowana jedynie dla potrzeb tego postępowania) |  |  |
|  | Silnik o mocy min. 19 kW (diesel) |  |  |
|  | Emisja spalin nie przekraczająca aktualnie obowiązujących norm |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na paliwo min. 35 litrów |  |  |
|  | 2 szt. szczotek do zamiatania |  |  |
|  | Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora |  |  |
|  | Uniwersalny pojemnik na nieczystości o pojemności min. 500 l |  |  |
|  | Zbiornik czystej wody |  |  |
|  | Doprowadzenie czystej wody do szczotek i kanału ssącego |  |  |
|  | Ręczny wąż ssawny |  |  |
|  | Wąż ciśnieniowy – myjka wysokociśnieniowa zakończona głowicą rotacyjną |  |  |
|  | Oświetlenie drogowe |  |  |
|  | Sygnalizator świetlny na dachu kabiny |  |  |
|  | Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła |  |  |
|  | Prędkość jazdy 0 – 25 km/h |  |  |
|  | Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowanie hydrauliczne |  |  |
|  | Hamulce hydrostatyczne |  |  |
|  | Hamulec postojowy mechaniczny |  |  |
|  | Kabina przeszklona zamknięta, klimatyzowana, ogrzewana, z wygodnym siedzeniem dla kierowcy |  |  |
|  | Panel sterowania w kabinie |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
|  | Centralny wyświetlacz w kabinie |  |  |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie |  |  |
|  | Lusterka boczne regulowane z kabiny |  |  |
|  | Kamera cofania |  |  |
|  | Sygnał cofania |  |  |
|  | Wymiary zamiatarki maksymalne: wysokość 2,3 m, szerokość 1,5 m, długość 3,8 m |  |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenia: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi zamiatarki oraz przeszkolenie mechaników Zamawiającego w zakresie okresowej obsługi technicznej, tj. wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie konserwacji zamiatarki. |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od daty dostawy kompletnego pojazdu. |  |  |
|  | Przeglądy oraz ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usterek gwarancyjnych niemożliwych do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego transportu pojazdu do i ze swojego serwisu. |  |  |
|  | Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody – 1 szt. |
|  | Zasilanie - 400V-50 Hz |  |  |
|  | Wydajność - min. 30÷650 l/h |  |  |
|  | Cieśnienie maksymalne - min. 160 bar |  |  |
|  | Maksymalna temperatura - min. 130°C |  |  |
|  | Moc przyłącza - min. 4,7 kV |  |  |
|  | Rodzaj paliwa - diesel |  |  |
|  | Zużycie paliwa - max. 5 kg/h |  |  |
|  | Zbiornik paliwa - min. 10 dm3 |  |  |
|  | Ciężar maksymalny - 130 kg |  |  |
|  | Wymiary maksymalne - 1100x700x930 mm |  |  |
|  | Zbiornik na detergent - min. 9,0 dm3 |  |  |
|  | Wyposażenie: Pistolet spryskujący Wąż wysokociśnieniowy o długości min. 10m Lanca spryskująca o długości min. 1m Kontrola ciśnienia Regulacja temperatury Instrukcja obsługi Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                          		 (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)