|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 2 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### ŁADOWARKI KOŁOWEJ CZOŁOWEJ

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | SILNIK I NAPĘD moc silnika (wg ISO 9249 lub równoważnej) min. 150 kW |  |  |
| 1.2 | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą |  |  |
| 1.3 | układ sterowniczy chroniący przed przeciążeniem |  |  |
| 1.4 | elektryczny rozrusznik |  |  |
| 1.5 | norma emisji spalin co najmniej EU Stage III B lub Tier 4 Interim |  |  |
| 1.6 | gwarancja rozruchu przy temp. minus 15oC |  |  |
| 1.7 | napęd na 4 koła (opony standardowe 23,5 R25) |  |  |
| 2 2.1 | MASA masa całkowita min. 18,5 tony |  |  |
| 3 3.1 | UKŁAD JEZDNY mechanizm różnicowy z blokadą lub z ograniczonym poślizgiem |  |  |
| 3.2 | układ skrętu hydrostatyczny, z ramą przegubową |  |  |
| 3.3 | promień skrętu mierzony po zewnętrznej stronie opon max. 6 m |  |  |
| 4 4.1 | UKŁAD ROBOCZY typu „Z” |  |  |
| 5 5.1 | SKRZYNIA BIEGÓW automatyczna przełączalna pod pełnym obciążeniem tzn. „Power Shift” |  |  |
| 5.2 | min. 4 biegi do przodu i min. 3 biegi do tyłu |  |  |
| 6 6.1 | HAMULCE hamulec zasadniczy działający na wszystkie koła, tarcze „mokre” (zanurzone w oleju), |  |  |
| 6.2 | hamulec postojowy |  |  |
| 7 7.1 | UKŁAD KIEROWNICZY regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 7.2 | wspomagany hydraulicznie |  |  |
| 8 8.1 | HYDRAULIKA układ hydrauliczny zasilany pompą lub pompami o łącznej wydajności min. 250 l/min |  |  |
| 8.2 | dodatkowa sekcja hydrauliki do zasilania wymiennych osprzętów (szybkozłącze) |  |  |
| 9 9.1 | KABINA oszklona, zapewniająca widoczność na cztery strony |  |  |
| 9.2 | wyciszona, poziom dźwięku wewnątrz kabiny maks. 75 dB |  |  |
| 9.3 | szyby bezpieczne |  |  |
| 9.4 | wycieraczki i spryskiwacze na przedniej i tylnej szybie |  |  |
| 9.5 | min. dwustopniowy system filtracji powietrza z cyklonem odpylającym oraz filtrem kabinowym węglowym |  |  |
| 9.6 | ogrzewanie i klimatyzacja |  |  |
| 9.7 | fotel operatora amortyzowany, z podłokietnikami, z pasem bezpieczeństwa |  |  |
| 9.8 | lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony |  |  |
| 9.9 | oświetlenie kabiny |  |  |
| 9.10 | gniazdo 12 V umożliwiające montaż radia komunikacji wewnętrznej (CB) - radio poza zakresem dostawy |  |  |
| 9.11 | światło ostrzegawcze (kogut) np. na dachu kabiny |  |  |
| 9.12 | spełniająca normy ROPS i FOPS (Roll Over Protection Systems Falling Object Protection Systems) |  |  |
| 9.13 | kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie |  |  |
| 10 10.1 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WYMAGANE centralny układ smarowania |  |  |
| 10.2 | osłona skrzyni biegów |  |  |
| 10.3 | pełne oświetlenie drogowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i oświetlenie robocze z przodu i z tyłu maszyny |  |  |
| 10.4 | oświetlenie pozwalające na bezpieczną pracę przy załadunku tuneli kompostowych (długość tuneli ok. 27 m) w warunkach zamglenia (duża wilgotność i wysoka temperatura) |  |  |
| 10.5 | osłony stalowe siatkowe świateł tylnych i przednich |  |  |
| 10.6 | licznik godzin pracy silnika |  |  |
| 10.7 | niezbędne wskaźniki kontrolne, min. prędkościomierz, poziom paliwa, temp. i ciśnienia oleju, temp. płynu chłodzącego |  |  |
| 10.8 | błotniki na przednich i tylnych kołach |  |  |
| 10.9 | apteczka pierwszej pomocy |  |  |
| 10.10 | gaśnica |  |  |
| 10.11 | trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 10.12 | podstawowy zestaw narzędzi, w tym. min. smarownica, klucze, śrubokręty itp. |  |  |
| 10.13 | radioodtwarzacz z min. 2 głośnikami |  |  |
| 10.14 | sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem |  |  |
| 10.15 | ze wzglądu na pracę w ciężkich warunkach, tunele kompostowe (wysoka temp. i wilgotność oscylująca w okolicach 100%) wymaga się dodatkowego zabezpieczenia układów elektrycznych np. zabezpieczenia żelowe, oraz odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego ładowarki |  |  |
| 10.16 | zabezpieczenie antykradzieżowe paliwa (np. sitko) |  |  |
| 11 11.1 | ZESPÓŁ ŁADOWARKI wysokość mierzona od podłoża do sworznia obrotu łyżki min. 4000 mm |  |  |
| 11.2 | max. szerokość ładowarki wraz z oponami – 2825 mm |  |  |
| 11.3 | automatyczne poziomowanie łyżki |  |  |
| 11.4 | automatyczny ogranicznik podnoszenia wysięgnika |  |  |
| 11.5 | automatyczne podnoszenie ramienia, funkcja „pływania” łyżki (automatyczne kompensowanie nierówności terenu) |  |  |
| 11.6 | układ kontroli jazdy |  |  |
| 11.7 | kąt wysypu łyżki min. 45o |  |  |
| 12 12.1 | OSPRZĘT WYMAGANY szybkozłącze, nośnik osprzętów roboczych |  |  |
| 12.2 | łyżka z listwą do załadunku i transportu frakcji organicznej odpadów (gęstość frakcji ok. 0,73 Mg/m3), o poj. 3,3 – 4,5 m3 |  |  |
| 12.3 | łyżka z listwą do gruzu i kamieni o pojemności 2,7 – 3,5 m3 |  |  |
| 13 | SYMBOLE I OZNACZENIA opisy w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE |  |  |
| 14 | MALOWANIE wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany przez producenta |  |  |
| 15 15.1 | WYMAGANIA DODATKOWE Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |
| 15.2 | Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy personel Zamawiającego (operatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi tego rodzaju maszyn) |  |  |
| 16 16.1 | WYMAGANE DOKUMENTY świadectwo zgodności CE |  |  |
| 16.2 | karta gwarancyjna |  |  |
| 16.3 | instrukcja obsługi (DTR) |  |  |
| 17 | INNE Koszt paliwa do celów odbiorowych ponosi Wykonawca |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 18 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Gwarancja na ładowarkę | min. 2 lata lub 2000 motogodzin |  |
| 18.2 | Czas reakcji związany z usunięciem awarii w okresie gwarancji | dwa dni robocze |  |
| 18.3* | Usunięcie awarii powinno trwać maksymalnie | do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  |
| 18.4** | Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |
| 18.5 | Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.

# Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami

# (tabelę wypełnia oferent)

|  | Średnie zużycie paliwa (l/h) | Wartość energetyczna paliwa silnikowego* (MJ/l) | Średnie zużycie energii** (MJ/h) Iloczyn kolumn 1 x 2 | Emisja dwutlenku węgla (g/h) | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Czołowa ładowarka kołowa |  | 36 |  |  |  |

* wartość energetyczna paliwa silnikowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych  (Dz.U. 2011, Nr 96, Poz 559)

UWAGA – wielkość zużycia paliwa zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)