|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 3 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH

(Zamawiający wymaga aby oferowane ładowarki teleskopowe były jednakowe, tj. ta sama marka, typ, model)

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | SILNIK I NAPĘD moc silnika min. 70 kW |  |  |
| 1.2 | silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą |  |  |
| 1.3 | układ sterowniczy chroniący przed przeciążeniem |  |  |
| 1.4 | elektryczny rozrusznik |  |  |
| 1.5 | norma emisji spalin co najmniej UE Stage III B lub Tier IV Interim |  |  |
| 1.6 | gwarancja rozruchu przy temp. minus 15oC |  |  |
| 2 2.1 | PARAMETRY ROBOCZE wysokość podnoszenia min. 6,5 m |  |  |
| 2.2 | udźwig nominalny min. 3100 kg |  |  |
| 3 3.1 | UKŁAD JEZDNY napęd hydrostatyczny lub hydrokinetyczny, na obie osie (4x4) |  |  |
| 3.2 | obie osie skrętne |  |  |
| 3.3 | trzy tryby sterowania maszyną: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba” |  |  |
| 3.4 | przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny |  |  |
| 3.5 | czterokołowy |  |  |
| 3.6 | ogumienie przystosowane do pracy w sortowni odpadów komunalnych, przemysłowe wypełnione pianką |  |  |
| 4 | SKRZYNIA BIEGÓW manualna lub automatyczna |  |  |
| 5 5.1 | HAMULCE tarczowe mokre zanurzone w oleju |  |  |
| 5.2 | hamulec postojowy |  |  |
| 6 | UKŁAD KIEROWNICZY wspomagany hydraulicznie |  |  |
| 7 7.1 | KABINA oszklona, zapewniająca widoczność na cztery strony |  |  |
| 7.2 | wyciszona, poziom dźwięku wewnątrz kabiny maks. 80 dB |  |  |
| 7.3 | szyby bezpieczne |  |  |
| 7.4 | krata zabezpieczająca przed zbiciem przedniej szyby |  |  |
| 7.5 | wycieraczki i spryskiwacze na przedniej i tylnej szybie |  |  |
| 7.6 | filtr kabinowy przeciwpylny (węglowy lub inne urządzenie pozwalające na prace przy załadunku nadawy sortowni i w sporadycznie kompostowni) |  |  |
| 7.7 | ogrzewanie i klimatyzacja |  |  |
| 7.8 | siedzisko operatora – zawieszenie w sposób tłumiący drgania, regulowane, z pasem bezpieczeństwa |  |  |
| 7.9 | lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony |  |  |
| 7.10 | wewnętrzne oświetlenie kabiny |  |  |
| 7.11 | gniazdo 12 V umożliwiające montaż radia komunikacji wewnętrznej (CB) - radio poza zakresem dostawy |  |  |
| 7.12 | światło ostrzegawcze (kogut) np. na dachu kabiny |  |  |
| 7.13 | spełniająca normy ROPS i FOPS (Roll Over Protection Systems Falling Object Protection Systems) |  |  |
| 8 8.1 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WYMAGANE pełne oświetlenie drogowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i oświetlenie robocze z przodu i z tyłu maszyny |  |  |
| 8.2 | licznik godzin pracy silnika |  |  |
| 8.3 | błotniki na przednich i tylnych kołach |  |  |
| 8.4 | apteczka pierwszej pomocy |  |  |
| 8.5 | gaśnica |  |  |
| 8.6 | trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 8.7 | podstawowy zestaw narzędzi, w tym. min. smarownica, klucze, śrubokręty itp. |  |  |
| 8.8 | radioodtwarzacz z min. 2 głośnikami |  |  |
| 8.9 | automatyczny sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem |  |  |
| 8.10 | szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne |  |  |
| 8.11 | zabezpieczenie antykradzieżowe paliwa (np. sitko) |  |  |
| 9 9.1 | OSPRZĘT łyżka o poj. min. 2,5 m3 do pracy na podłożu betonowym (dla każdej z ładowarek - 1 szt., łącznie 2 szt.) |  |  |
| 9.2 | chwytak do balotów (sprasowanych odpadów) co najmniej o zakresie otwarcia 600÷1600 mm, udźwigu min. 1300 kg i wymiarach ramion min. 900x300mm (długość x szerokość)- 1 szt. |  |  |
| 9.3 | widły do palet o długości min.1200 mm – 1 szt. |  |  |
| 9.4 | łyżka z dociskiem (typu „krokodyl”) do załadunku gałęzi i wielkogabarytów w wykonaniu przemysłowym - do pracy na podłożu betonowym (nierolnicza) – ilość zębów min. 6 szt. – 1 szt. |  |  |
| 10 | SYMBOLE I OZNACZENIA Opisy w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE |  |  |
| 11 | MALOWANIE Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany przez producenta |  |  |
| 12 12.1 | WYMAGANIA DODATKOWE Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości |  |  |
| 12.2 | Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy personel Zamawiającego (operatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi tego rodzaju maszyn) |  |  |
| 12.3 | Na ładowarkach należy zastosować ograniczenie prędkości do 20 km/h lub 25 km/h (zwiększenie trwałości mostów) |  |  |
| 13 13.1 | WYMAGANE DOKUMENTY świadectwo zgodności CE |  |  |
| 13.2 | karta gwarancyjna |  |  |
| 13.3 | instrukcja obsługi (DTR) |  |  |
| 14 | INNE Koszt paliwa do celów odbiorowych ponosi Wykonawca |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 15 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Gwarancja na ładowarkę | min. 2 lata lub 2000 motogodzin |  |
| 15.2 | Czas reakcji związany z usunięciem awarii w okresie gwarancji | 3 dni robocze |  |
| 15.3* | Usunięcie awarii powinno trwać maksymalnie | do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  |
| 15.4** | Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |
| 15.5 | Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres | 36 miesięcy |  |

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.

# Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami

# (tabelę wypełnia oferent)

|  | Średnie zużycie paliwa (l/h) | Wartość energetyczna paliwa silnikowego* (MJ/l) | Średnie zużycie energii** (MJ/h) Iloczyn kolumn 1 x 2 | Emisja dwutlenku węgla (g/h) | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ładowarka teleskopowa |  | 36 |  |  |  |

* wartość energetyczna paliwa silnikowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych  (Dz.U. 2011, Nr 96, Poz 559)

UWAGA – wielkość zużycia paliwa zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)