|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 1 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### MOBILNEJ KRUSZARKI DO BETONU

| Producent kruszarki |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna kruszarka do gruzu |  |  |
| 1.1 | Samobieżne: gąsiennicowy układ bieżny o szerokości min. 400 mm i długości min. 3000 mm, sterowane za pomocą pilota |  |  |
| 1.2 | WYMIARY TRANSPORTOWE MAKSYMALNE: Długość 14 000 mm, Szerokość 3000 mm, Wysokość 3600 mm |  |  |
| 1.3 | NAPĘD: Silnik wysokoprężny, moc minimum 160 kW, z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem, Chłodzony cieczą i/lub powietrzem, Elektryczny rozrusznik, Norma emisji spalin co najmniej UE Stage IV lub Tier 4, Gwarancja rozruchu przy temperaturze – minus 15˚C |  |  |
| 1.4 | ZBIORNIK PALIWA: Zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, Zamykany wlew |  |  |
| 1.5 | Załadunek zasobnika od góry za pomocą ładowarki kołowej, Maksymalna wysokość zasypowa 3,5 m, |  |  |
| 1.6 | KOSZ ZASYPOWY: Pojemność min. 4 m3, Długość kosza zasypowego min. 3500 mm, Szerokość min. 2500 mm, Kosz wykonany z trudnościeralnej stali, Hydraulicznie składane i rozkładane burty |  |  |
| 1.7 | KOMORA KRUSZENIA: Minimalne wymiary szczeliny wsypu 800x500mm, Kruszenie i rozdrabnianie materiału za pomocą elementów szczękowych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, Hydraulicznie regulowana szczelina, Zakres regulacji szczeliny w zakresie minimum 50x175 mm, Możliwość wstecznego ruchu szczęk |  |  |
| 1.8 | Podajnik wibracyjny ze wstępnym odsiewem ze zmienną prędkością o długości min. 3000 mm, i szerokości min. 900 mm, |  |  |
| 1.9 | PRZENOŚNIK GŁÓWNY: Szerokość min. 900 mm, wysokość wysypu min. 2700 mm, Taśma wykonana z potrójnych warstw |  |  |
| 1.10 | PRZENOŚNIK BOCZNY ODSIEWU WSTĘPNEGO: Szerokość min. 400 mm, wysokość wysypu min. 1800 mm, Taśma wykonana z potrójnych warstw |  |  |
| 1.11 | ZABEZPIECZENIA OBSŁUGOWE: Maszyna zabezpieczona przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, Układ ochronny przeciw przeciążeniom, Płyta zabezpieczająca przenośnik główny przed uszkodzeniem elementami zbrojenia betonu |  |  |
| 1.12 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Separator magnetyczny metali żelaznych, Licznik motogodzin, Układ wlewu paliwa zabezpieczony na klucz z możliwością założenia plomby, Komplet niezbędnych narzędzi do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji maszyny |  |  |
| 2. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 2.1 | Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE |  |  |
| 2.2 | Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, Kolor standardowo stosowany przez producenta |  |  |
| 2.3 | Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |
| 2.4 | Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego personelu Zamawiającego (5 osób szkolenie musi trwać co najmniej 7h, realizowane w godzinach pracy Zamawiającego) z obsługi i eksploatacji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy. |  |  |
| 2.5 | WYMAGANE DOKUMENTY (w j. polskim): świadectwo zgodności CE, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi i użytkowania maszyny, DTR, Inne niezbędne wyżej nie wymienione dokumenty. |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na mobilną kruszarkę | 12 miesięcy lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 5 dni roboczych |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 10 dni roboczych |  |

Okres gwarancji

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy i 1000 mth– 0 pkt

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 2000 mth– 2 pkt

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy i 4000 mth– 5 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium muszą wartości progowe osiągnąć oba parametry. Np.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 1000 mth zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy i 1000 mth.

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 17 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)