|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 2 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### SITO MOBILNE

| Producent sita mobilnego |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SITO MOBILNE |  |  |
| 1.1 | Masa całkowita urządzenia do 17 Mg |  |  |
| 1.2 | Wydajność urządzenia min. 90 m3/h |  |  |
| 1.3 | WYMIARY TRANSPORTOWE MAKSYMALNE: Długość: 12 000 mm, Szerokość: 2600 mm, Wysokość: 4000 mm |  |  |
| 1.4 | SILNIKI/SILNIK ELEKTRYCZNY: Łączna moc: 25-35 kW, Sygnał dźwiękowy przed uruchomieniem silnika trwający min. 5 s, zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika/ów przy jego przeciążeniu |  |  |
| 1.5 | BĘBEN PRZESIEWACZA: Wymiary minimalne: Długość: 4500 mm, Średnica: 1800 mm Wielkość oczka: 20x20 mm Kształt oczek: kwadratowe Poszycie bębna: jednolity płaszcz stalowy, grubość min. 8 mm, Bęben wyposażony w lemiesze zapewniające łatwe prowadzenie materiału, Czas wymiany bębna: maksymalnie 20 minut |  |  |
| 1.6 | NAPĘD BĘBNA: Przenoszony za pomocą przekładni zębatej, jednorzędowej bezpośredniej bez konieczności ręcznej ingerencji, Zamawiający dopuszcza napęd bębna przenoszony z silnika hydraulicznego poprzez łańcuch rolkowy na gładki, stalowy kołnierz sita bębna, gwarantujący bezpoślizgową i cichą pracę bębna |  |  |
| 1.7 | KOMORA ZASYPOWA: Pojemność: min. 4,5 m3, Szerokość zasypowa: min. 1600 mm, Długość zasypowa: min. 3500 mm, Wysokość zasypowa z każdej strony komory: max. 3000 mm przenośnik w zasobniku szerokość min. 1000 mm (gwarantujący płynną prace maszyny), płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej, przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne prowadzenie taśmy w osi maszyny |  |  |
| 1.8 | PRZENOŚNIK ODPROWADZAJĄCY FRAKCJĘ PODSITOWĄ: Szerokość: min. 800 mm, Długość: min. 5000 mm, Wysokość zrzutu: min. 2800 mm, Taśma gumowa ze zbierakami |  |  |
| 1.9 | PRZENOŚNIK ODPROWADZAJĄCY FRAKCJĘ NADSITOWĄ: Szerokość: min. 800 mm, Długość: min. 4300 mm’ Wysokość zrzutu: min. 2700 mm Taśma gumowa ze zbierakami |  |  |
| 1.10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE URZĄDZENIA: Urządzenie wyposażone w system płynnej regulacji prędkości obrotowej bębna przesiewającego, Urządzenie musi być wyposażone w szczotkę doczyszczającą bęben przesiewacza w trakcie pracy, o średnicy min. 650 mm, Urządzenie musi być wyposażone w przenośniki wyrzutowe frakcji podsitowej i nadsitowej oraz ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, Centralne listwy smarownicze, Sterowanie podstawowymi funkcjami napędzanymi hydraulicznie jak np. rozkładanie i składnie przenośników, Włączanie i wyłączanie posuwu przenośników za pomocą elektrozaworów, Urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania Przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie, Urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki, Urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach, Wyposażenie w skrzynkę z kompletem niezbędnych narzędzi do prowadzenia bieżącej konserwacji i eksploatacji (m.in. smarownica, kpl. niezbędnych kluczy), Urządzenie musi być wyposażone w przednie podpory podnoszone i opuszczane mechanicznie lub hydraulicznie, Wraz z przesiewaczem bębnowym należy dostarczyć dwa przewody zasilające urządzenie (o odpowiednim przekroju i izlolacji) wraz z wtyczkami (pierwszy o długości min. 20 m, drugi o długości min. 80 m), Główny panel sterowania – wyposażony w przyciski obsługujące co najmniej funkcje: rozkładania i składania przenośników (dla frakcji podsitowej i nadsitowej), włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, Na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji, Urządzenie musi posiadać możliwość zmierzenia poziomu oleju napędowego w zbiorniku (na panelu lub na wskaźniku) |  |  |
| 1.11 | MALOWANIE: Wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) zabezpieczone antykorozyjnie min. 2 powłokami. Kolor standardowo stosowany przez producenta Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |
| 1.12 | WYMAGANE DOKUMENTY I ŚWIADECTWA (W JĘZYKU POLSKIM): świadectwo zgodności CE, katalog części zamiennych, karta gwarancyjna, dokumenty umożliwiające rejestrację drogową, instrukcja obsługi urządzenia DTR Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione. |  |  |
| 1.13 | SZKOLENIE: W ramach zamówienia Dostawca przeszkoli 5 pracowników MZK Sp. z o.o., czas szkolenia min. 7h, w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia |  |  |
| 2. | GWARANCJA i SERWIS |  |  |
| 2.1 | min. 12 m-cy lub 1000 mth (w zależności co nastąpi wcześniej) |  |  |
| 2.2 | Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu gwarancyjnego przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż dwa dni robocze od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta nie później niż w ciągu 5 dni. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni, Dostawca jest zobowiązany ustanowić inny termin naprawy przy czym nie może on być dłuższy niż 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia z Dostawcą po okresie gwarancyjnym umowy na prowadzenie serwisu pogwarancyjnego. |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na sito mobilne | 12 miesięcy lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 2 dni robocze |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 5 dni roboczych |  |

Okres gwarancji

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy i 1000 mth– 0 pkt

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 2000 mth– 2 pkt

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy i 4000 mth– 5 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium muszą wartości progowe osiągnąć oba parametry. Np.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 1000 mth zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy i 1000 mth.

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 12 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)