|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 3 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### PRZERZUCARKA PRYZMOWA

| Producent Przerzucarki pryzmowej |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samojezdna Przerzucarka pryzmowa |  |  |
| 1.1 | SILNIK WYSOKOPRĘŻNY: Pojemność: min. 8 dm3, Moc: min. 200 kW, max 270 kW, Spełniający normy czystości spalin EU Stage IV lub Tier 4 |  |  |
| 1.2 | WYMIARY ROBOCZE PRZERZUCARKI: Szerokość: max. 6,2 m Wysokość: max. 5,0 m |  |  |
| 1.3 | WYMIARY PRYZMY: Szerokość: min. 5,0 m, Wysokość: min. 2,4 m, Przekrój: min. 6,0 m2 |  |  |
| 1.4 | WYDAJNOŚĆ: Min. 3500 m3/h |  |  |
| 1.5 | CIĘŻAR PRZERZUCARKI: Max. 17 500 kg |  |  |
| 1.6 | Przerzucarka przystosowana do ciągłej pracy w agresywnych warunkach: atmosfera zawierająca między innymi takie związki jak amoniak lub siarkowodór, wilgotność powietrza bliska 100%, przy temp. ok. 40oC, widoczność ograniczona (do 10m) przez bardzo silne zamglenie, Możliwość pracy w zakresie temperatur otoczenia co najmniej od -10°C do + 40°C |  |  |
| 1.7 | PODWOZIE: Kołowe w konstrukcji otwartej, opony – pełna guma lub wypełnione elastomerem |  |  |
| 1.8 | NAPĘD: Hydrostatyczny lub hydrauliczny układu jezdnego, Listwa zdzierająca materiał przylegający do podłoża |  |  |
| 1.9 | STEROWANIE MASZYNĄ: Przy pomocy min. 1 joysticka oraz pulpitu sterowniczego wyposażonego m.in. w monitor umożliwiający odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny, w języku polskim lub piktogramy, Możliwość obrotu maszyny w miejscu |  |  |
| 1.10 | WAŁ I ELEMENTY ROBOCZE PRZERZUCARKI: Wykonane w podwyższonym standardzie ścieralności ze względu na pracę z odpadem pochodzącym ze zmieszanych odpadów komunalnych zawierających drobne frakcje szkła i metali, Liczba obrotów wału przerzucającego regulowana bezstopniowo |  |  |
| 1.11 | WALEC PRZERZUCAJĄCY: Napędzany hydraulicznie o długości minimum 4,2 m i średnicy minimum 1,2 m (mierzony wraz z „zębami przerzucającymi”), wyposażony w odpowiednie narzędzia robocze gwarantujące przerzucanie materiału budującego pryzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem, Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na wyrzucaniu materiału za maszynę przy pomocy przenośnika taśmowego. |  |  |
|  | KABINA OPERATORA: Komfortowa, umożliwiająca operatorowi łatwe i bezpieczne wyjście/wejście z i do kabiny bez kontaktu z materiałem kompostowym, Ergonomiczna zamknięta, umieszczona centralnie na ramie maszyny, Powinna posiadać szczelny nadciśnieniowy obieg powietrza, być wyposażona w klimatyzację i w filtry przeciwpyłowy i węglowy, oczyszczające powietrze między innymi z takich związków jak siarkowodór i amoniak oraz redukujące zapachy, Kabina z zabezpieczeniem przeciwhałasowym z każdego boku przeszklona, zapewniająca widoczność 360°, ogrzewane lusterka kontrolne, wyposażona w wycieraczki szyb, radioodtwarzacz, Wyposażona w układ bezpieczeństwa, który zapewnia samoczynne zatrzymanie maszyny w momencie utraty kontroli przez operatora maszyny, Kabina operatora dla zapewnienia bezpieczeństwa podnoszona i opuszczana (mechanicznie lub hydraulicznie) |  |  |
|  | INSTALACJA DO NAWILŻANIA PRYZM: Przerzucarka wyposażona w instalację do nawilżania pryzm brudną wodą o wydajności min. 500 l/min, przyłącze umożliwiające podłączenie do instalacji wodnej (hydrantu), Instalacja do nawilżania pryzm musi być kompletna tzn. że musi umożliwiać zraszanie pryzm z min. wydajnością (500l/min.) wodą z ciśnieniem w sieci wodociągowej (woda przemysłowa mogąca zawierać śladowe ilości piasku i zawiesiny) w której ciśnienie wynosi ok. 3,5÷4 bar. W tym celu dostawca musi wyposażyć instalację np. w pompę wysokiego ciśnienia, Kołowrót na podwoziu kołowym z napędem elektro-mechanicznym lub elektro-hydraulicznym, umożliwiającym rozwijanie: długość przewodu na kołowrocie min. 150 m przekrój min. 63 mm |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Centralny system smarowania dla wszystkich punktów smarowniczych, Komplet niezbędnych narzędzi do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji maszyny, Gaśnica, Apteczka z podstawowym wyposażeniem, Układ wlewu paliwa zabezpieczony na klucz z możliwością założenia plomby, Wyposażona w przyłącze typu B, PE75, pozwalające na podłączenie do niej instalacji do nawilżania pryzm, Licznik motogodzin, Możliwość podniesienia się przerzucarki łącznie z walcem przerzucającym lub samego walca o min. 35 cm w przypadku konieczności wyjechania maszyny z pryzmy oraz gwarantująca łatwość poruszania po placu kompostowni i terenie wokół niego. Hydraulicznie rozkładane lemiesze pługowe dla czyszczenia powierzchni przed kołami przerzucarki, pozwalające na dopasowanie się do nierówności terenu. |  |  |
|  | MALOWANIE: Wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) zabezpieczone antykorozyjnie min. 2 powłokami. Kolor standardowo stosowany przez producenta, Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. |  |  |
| 1.12 | WYMAGANE DOKUMENTY I ŚWIADECTWA (W JĘZYKU POLSKIM): Instrukcja obsługi i użytkowania maszyny , Książka serwisowa, Dokumenty homologacyjne (jeżeli wymagane), certyfikaty i atesty, które są wymagane przy sprzedaży, Książka gwarancyjna, Świadectwo zgodności CE, DTR, Katalog części zamiennych, Inne niezbędne dokumenty wyżej nie wymienione |  |  |
| 1.13 | SZKOLENIE: Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji dostarczonej maszyny (5 pracowników Zamawiającego). Szkolenie obejmie wskazane przez zamawiającego osoby i odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag, w godzinach pracy Zamawiającego |  |  |
| 2. | GWARANCJA i SERWIS |  |  |
| 2.1 | min. 12 m-cy lub 1000 mth (w zależności co nastąpi wcześniej) |  |  |
| 2.2 | Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu gwarancyjnego przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż dwa dni robocze od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni, Dostawca jest zobowiązany ustanowić inny termin naprawy przy czym nie może on być dłuższy niż 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia z Dostawcą po okresie gwarancyjnym umowy na prowadzenie serwisu pogwarancyjnego. Kolor standardowo stosowany przez producenta |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na przerzucarkę pryzmową | 12 miesięcy lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 2 dni robocze |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 5 dni roboczych |  |

Okres gwarancji

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy i 1000 mth– 0 pkt

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 2000 mth– 2 pkt

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy i 4000 mth– 5 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium muszą wartości progowe osiągnąć oba parametry. Np.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 1000 mth zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy i 1000 mth.

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 12 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)