|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 4 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### Rozdrabniacz mobilny

| Producent Rozdrabniacza mobilnego |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilne przesiewacz bębnowy |  |  |
| 1.1 | MASA CAŁKOWITA URZĄDZENIA GOTOWEGO DO PRACY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ: 26 Mg – na podwoziu kołowym, 20 Mg – na podwoziu hakowym |  |  |
| 1.2 | SILNIK WYSOKOPRĘŻNY: min. 240 kW, min. EU Stage IIIB lub Tier IV Interim, zbiornik paliwa o pojemności min. 300 dm3 |  |  |
| 1.3 | KOMORA ROZDRABNIAJĄCA: Wyposażona w co najmniej dwa wały rozdrabniające - dotyczy rozdrabniarki wolnoobrotowej lub min. jeden wał rozdrabniający z płytą rozdrabniającą - dotyczy rozdrabniarki szybkoobrotowej młotkowej |  |  |
| 1.4 | Długość załadunkowa min. 3000 mm Szerokość załadunkowa min. 2000 mm Wysokość załadunkowa max. 3000 mm |  |  |
| 1.5 | WAŁ ROZDRABNIACZA (dotyczy rozdrabniaczy wolnoobrotowych min. dwuwałowych) Długość wału min. 2500 mm, Średnica wału min. 600 mm, Prędkość obrotu wału min. 40 obrotów/min. Łączna liczba zębów rozdrabniających min. 100 szt., Wał wykonany z blach o zwiększonej odporności na ścieranie |  |  |
| 1.6 | WAŁ ROZDRABNIACZA (dotyczy rozdrabniacza szybkoobrotowego młotkowego z co najmniej jednym wałem) Długość wału min. 1600 mm, Średnica wału min. 1000 mm, Prędkość wału max. 1100 obrotów/min. Liczba młotków min 35 szt. |  |  |
| 1.7 | KOSZE KLASYFIKACYJNE Dla rozdrabniacza wolnoobrotowego: Pierwszy o oczkach 80 mm, Drugi o oczkach 150÷180 mm, Dla rozdrabniacza szybkoobrotowego: Pierwszy o oczkach 80 mm, Drugi o oczkach – 100÷150 mm. |  |  |
| 1.8 | Wysokość wysypu rozdrobnionego materiału z przenośnik rozładowującego min. 3000 mm, |  |  |
| 1.9 | PODWOZIE: kołowe, co najmniej dwuosiowe (dla ciężaru powyżej 20 Mg – trójosiowym) dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w przystawkę na zaczep kulowy, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe. lub na podwoziu hakowym zapewniającym pełną manewrowość po placu/terenie zakładu (hydraulicznie wysuwane koła wraz z zaczepem kulowym pod ładowarkę). |  |  |
| 1.10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Instalacja elektryczna 24 V, Przednia podpora i podajnik tylny hydraulicznie podnoszone i opuszczane, Boczne ograniczniki antywjazdowe (dotyczy maszyny na podwoziu kołowym), Centralne listwy z punktami smarowania, Rewers wału Komplet niezbędnych narzędzi do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji maszyny, Licznik motogodzin, Układ wlewu paliwa zabezpieczony na klucz z możliwością założenia plomby, |  |  |
| 1.11 | WYMAGANIA DODATKOWE: Wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) zabezpieczone antykorozyjnie min. 2 powłokami. Kolor standardowo stosowany przez producenta, Możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości, |  |  |
| 1.12 | WYMAGANE DOKUMENTY I ŚWIADECTWA (W JĘZYKU POLSKIM): Instrukcja obsługi i użytkowania maszyny , Książka serwisowa, Dokumenty homologacyjne (jeżeli wymagane), certyfikaty i atesty, które są wymagane przy sprzedaży, Książka gwarancyjna, Świadectwo zgodności CE, DTR, Katalog części zamiennych, Inne niezbędne wyżej nie wymienione dokumenty |  |  |
| 1.13 | SZKOLENIE: Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji dostarczonej maszyny (5 pracowników Zamawiającego). Szkolenie obejmie wskazane przez zamawiającego osoby i odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag, w godzinach pracy Zamawiającego |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na mobilny rozdrabniacz | 12 miesięcy lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 2 dni robocze |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 5 dni roboczych |  |

Okres gwarancji

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy i 1000 mth– 0 pkt

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 2000 mth– 2 pkt

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy i 4000 mth– 5 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium muszą wartości progowe osiągnąć oba parametry. Np.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące 
i 1000 mth zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy i 1000 mth.

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 12 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)