|  | Załącznik nr 4 b do SIWZ FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 5 |  |
| --- | --- | --- |

##### PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

##### Prasa do styropianu

| Producent Prasy do styropianu |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prasa do styropianu |  |  |
| 1.1 | WYDAJNOŚĆ MINIMALNA: od 30 - 60 kg/h dla gęstości wsadu odpowiednio od 10 - 30 kg/m3 |  |  |
| 1.2 | ILOŚĆ PROGRAMÓW PRACY: min. 5 programów pracy dostosowanych do gęstości wsadu 10-30 kg/m3 z możliwością ich przeprogramowania |  |  |
| 1.3 | SPOSÓB ROZDROBNIENIA: rozdrabniacz wstępny lub ślimak zagęszczający z ostrzami |  |  |
| 1.4 | Stopień kompresji min. 30:1 Moc silnika max. 8 kW Wysokość załadunkowa max. 3000 mm |  |  |
| 1.5 | WYMIARY LUKU/LEJA ZAŁADOWCZEGO: Długość: min. 600 mm, Szerokość: min. 350 mm, Wysokość: min. 600 mm |  |  |
| 1.6 | Tunel forująco-transportujący w kształcie zbliżonym do kwadrata |  |  |
| 1.7 | MATERIAŁ WYKONANIA: Ślimak, tunel transportująco - formujący oraz komora prasowania wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na korozję, Grubość blach tunelu formującego min. 5 mm, |  |  |
| 1.8 | INNE WYMAGANIA: Automatyczne zatrzymywanie maszyny przy braku podawania materiału, Maszyna wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania, gotowość do pracy po włączeniu do zasilania, Zasilanie trójfazowe (3x400-480 V), W wykonaniu mobilnym (na kółkach), Ożebrowanie/obejmy tunelu formującego, zapewniające stały przekrój (brak odkształceń) |  |  |
| 1.9 | WYMAGANA DOKUMENTACJA (w j. polskim): Instrukcja obsługi i użytkowania urządzenia, Dokumentacja techniczno-ruchowa Certyfikat CE, Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z urządzenia przez Zamawiającego |  |  |
| 1.10 | WYMAGANIA DODATKOWE: Możliwość malowania lub oklejenia urządzenia logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości, |  |  |
| 1.11 | SZKOLENIE: W zakresie dostawy Wykonawca przeszkoli minimum 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, budowy i konserwacji prasy do styropianu. Szkolenie odbędzie się w Zakładzie i zakończy najpóźniej w dniu odbioru Towaru. Szkolenie trwa min. 5 godzin |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

| 5 | GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI | OFEROWANY OKRES GWARANCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na prasę do styropianu | 12 miesięcy lub 1000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej |  |
| 5.2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 5 dni roboczych |  |
| 5.3* | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 10 dni roboczych |  |

Okres gwarancji

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy i 1000 mth– 0 pkt

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 2000 mth– 2 pkt

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy i 4000 mth– 5 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium muszą wartości progowe osiągnąć oba parametry. Np.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące i 1000 mth zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy i 1000 mth.

*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 17 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

……………………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)