Załącznik Nr 1 do SIWZ-IDW

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.

Dane dotyczące Wykonawcy.

Nazwa:				..............................................

..............................................

Siedziba:			................................................

................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		................................................

Numer faksu:			................................................

Numer REGON:			................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego:			Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego:			ul. Komunalna 1

Kod Miejscowość:			37-450 Stalowa Wola

Kraj:					Polska

Telefon: 				+ 48 15 842-34-11

Faks: 					+ 48 15 842-19-50

Adres strony internetowej:		www.mzk.stalowa-wola.pl

Adres poczty elektronicznej:		mzk@um.stalowawola.pl

Zobowiązania Wykonawcy.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” numer sprawy: PN/23/2012, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty:

cena brutto ……………………………………..…………….…….zł, w tym podatek VAT:….…...……….……………………zł,

(słownie:…...................................................................................................................................................., 
w tym podatek VAT …………………………………………………………………………………………………………………………..).

Zamawiający zastrzega sobie, że cena brutto dokumentacji projektowej (Poz. 1 w Formularzu cenowym) nie może przekroczyć wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w niniejszym Formularzu ofertowym.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wzór umowy został przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień pkt  5.2.2 oraz 17.2.a i 21.1.e wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................................., w formie: ................................................................................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres odpowiedzialności | Telefon, fax, email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, w kwocie:

...................................................., w formie: ...................................................................................................

Dane/rysunki do dostarczenia przez Wykonawcę do oferty do weryfikacji danych przy ocenie kryteriów technicznych.

| Nr Kryterium | Rodzaj kryterium oceny | Opis techniczny technologii proponowanej przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Dokument(y) do dostarczenia w załączeniu przez Wykonawcę jako uzupełnienie opisu technicznego. |
| --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Materiał konstrukcyjny przykrycia gazoszczelnego komory fermentacyjnej | Określenie materiału konstrukcyjnego przykrycia gazoszczelnego komory fermentacyjnej. | Rysunki przedstawiające gazoszczelne przykrycie komory fermentacyjnej. |
| T.2 | Ukształtowanie dna komory fermentacyjnej | Opis konstrukcji komory fermentacyjnej. | Rysunek (rysunki) przekroju komory fermentacyjnej, umożliwiający wizualizację kształtu jej dna. |
| T.3 | Wysokość na jakiej odbywa się ekstrakcja pofermentu z komory fermentacyjnej w stosunku do całkowitej wysokości komory fermentacyjnej | Opis konstrukcji komory fermentacyjnej. | Rysunek widoku z boku komory fermentacyjnej, z usytuowaniem punktu wyładunku przefermentowanego materiału |
| T.4 | Izolacja cieplna komory fermentacyjnej | Opis izolacji termicznej komory fermentacyjnej | Schemat lub rysunek ukazujący warstwę izolacyjną komory fermentacyjnej |
| T.5 | Możliwość pobierania próbek w komorze fermentacyjnej | Wskazanie możliwości pobierania próbek, wewnątrz komory fermentacyjnej i ogólny opis sposobu pobierania próbek. Identyfikacja liczby możliwych, niezależnych punktów dla pobierania próbek w komorze fermentacyjnej. | Rysunek przedstawiający strefy lub punkty pobierania próbek. |
| T.6 | Minimalna temperatura prowadzenia procesu metanizacji | Wskazanie minimalnej temperatury prowadzenia procesu metanizacji | Dokument w formie pisemnej |
| T.7 | Materiał wykonania systemu wentylacji | Określenie materiałów użytych do wykonania przewodów i wentylatorów dla napowietrzania w hali intensywnego kompostowania. | Dokument w formie pisemnej |
| T.8 | Monitoring temperatury w pryzmach w stabilizacji tlenowej zamkniętej | Opis systemu umożliwiającego monitoring temperatury. | Dokument w formie pisemnej |

Informacje do oceny kryteriów technicznych dla fermentacji metanowej i kompostowania.

| L.p. | Nr kryterium | Dane do oceny kryterium (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | T.1 | Wskazać materiał przykrycia gazoszczelnego ................................................ |
| 2 | T.2 | Przedstawić przekrój i rzut dna komory fermentacyjnej |
| 3 | T.3 | Wskazać następujące dane H = ................mm h = .................mm |
| 4 | T.4 | Podać współczynnik przenikania ciepła dla komory ................................................ |
| 5 | T.5 | Podać ilość punktów poboru próbek wsadu wewnątrz komory fermentacyjnej na całej jej długości. ................................................ |
| 6 | T.6 | Podać minimalną temperaturę prowadzenia procesu metanizacji w komorze ................................................ |
| 7 | T.7 | Czy w systemie wentylacji tuneli są stosowane wyłącznie osłony wentylacyjne i wentylator ze stali nierdzewnej? ................................................ |
| 8 | T.8 | Jaki system został zainstalowany dla monitorowania temperatury w pryzmach? ................................................ |

Informacje do oceny kryteriów eksploatacyjnych.

Koszty zużycia reagentów podawanych do procesu dla fermentacji metanowej.

Dla ustalenia kosztów eksploatacyjnych zmiennych, Wykonawca przyjmie założenie, iż nominalna praca Zakładu MBP odpadów wyniesie 8 100 godz./rok. Należy podać zużycie reagentów dla nominalnej pracy Zakładu w przeciągu roku.

Poniższe kryteria dotyczą wyłącznie procesów biologicznych.

| L.p. | Reagent | Cena [PLN/kg] | Zużycie reagenta na rok [kg/rok] | Całkowity koszt zużytego reagenta na rok [PLN/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1a | Flokulant (jeśli proces biologiczny wymaga jego zastosowania) należy podać typ flokulanta | … |  |  |
| E.1b | Reagent np. 76% H2SO4 (kwas siarkowy) zużywany przy płuczce w instalacji dezodoryzacji (należy podać typ reagenta) | … |  |  |
| E.1c | Inny reagent (należy podać typ) | … |  |  |
| … |  |  |  |  |

W ofercie oprócz zużycia rocznego należy podać typ poszczególnych reagentów, jakie są niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów. Należy załączyć karty/wyciąg od trzech dostawców/producentów z aktualnego cennika/oferty dla poszczególnych reagentów, wraz z podaniem nazw i adresów każdego dostawcy/producenta. Zamawiający na tej bazie wyciągnie średnią, na podstawie której liczony będzie całkowity koszt zużytego danego reagenta.

W przypadku, gdy np. w dwóch ofertach znajdzie się ten sam/identyczny reagent, do obliczania całkowitego kosztu zużytego reagenta w ofertach Wykonawców, Zamawiający jako podstawę (cenę jednostkową reagenta) zastosuje cenę z oferty Wykonawcy z najniższą średnią dla danego reagenta.

Produkcja biogazu w stosunku do wyników testu fermentacyjnego.

Zdolność metanizacji – wydajność produkcji biogazu (o zawartości metanu min. 50%)

Zdolność metanizacji - rozumianą jako zdolność instalacji fermentacji beztlenowej poziomej suchej do produkcji biogazu o jakości pozwalającej na spalenie w module kogeneracyjnym (zawartości metanu min 50% i innych parametrach opisanych w PFU) przy rzeczywistym wsadzie, w stosunku do teoretycznej ilości biogazu możliwej do uzyskania, przy rzeczywistym wsadzie - zgodnie z niemiecką normą VDI 4630.

Miarą „metanogenności” oferowanej technologii jest zagwarantowanie produkcji biogazu w skali przemysłowej w stosunku do testów wg normy VDI4630 czyli produktywności biogazu w skali laboratoryjnej.

Wykonawca (Oferent) określa gwarantowany procent produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego wg normy VDI 4630.

Maksymalny procent produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego – 95%.

Podanie przez oferenta wartości procentowej większej niż 95%, nie będzie skutkowało dodatkowymi punktami – taką bowiem liczbę Zamawiający uznaje jako limit możliwy do osiągnięcia w praktyce).

Oświadczam, że gwarantuję produktywność biogazu na poziomie ………….. %, w odniesieniu do określonej w warunkach laboratoryjnych możliwości uzyskania biogazu, wg. normy VDI 4630.

Dyspozycyjność węzła kogeneracji.

Gwarantowana dyspozycyjność godzinowa węzła kogeneracji.

Zamawiający określa:

- minimalną dopuszczalną dyspozycyjność węzła kogeneracji na 8100 h/rok (8760 h/rok minus przestoje 
i konieczne przeglądy serwisowe).

- maksymalną obliczeniową dyspozycyjność węzła kogeneracji na 8200 h/rok (podanie przez oferenta liczby większej niż 8200h/rok nie będzie skutkowało dodatkowymi punktami – taką bowiem liczbę Zamawiający uznaje jako limit możliwy do osiągnięcia w praktyce).

Pi (E3) = MAX (E3) * {E3i/8200}

Gdzie:

E3i: Dyspozycyjność węzła kogeneracji (w godz./rok) gwarantowana przez Wykonawcę „i” maksimum 8200 h/rok

Informacje do oceny kryteriów eksploatacyjnych

| L.p. | Nr kryterium | Dane do oceny kryterium (wypełnia Wykonawca) | Ceny rynkowe reagenta (wypełnia Wykonawca) [PLN/kg] | Koszt rocznego zużycia reagentów (wypełnia Zamawiający) [PLN/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E.1a | Zużycie flokulantu (kg/rok): …………............ | …………….. | ..…….………………… |
|  |  |  | …………….. |  |
|  |  |  | …………….. |  |
|  | E.1b | Zużycie np. H2SO4 76% (kg/rok): ........................ | …………….. | ..…….………………… |
|  |  |  | …………….. |  |
|  |  |  | …………….. |  |
|  | E.1c | Inny reagent (kg/rok): ………………..…… (jeżeli dotyczy) | …………….. | ..…….………………… |
|  |  |  | …………….. |  |
|  |  |  | …………….. |  |
|  | E.1… | ……………..…………………………..……………………..…… | …………….. | ..…….………………… |
|  |  |  | …………….. |  |
|  |  |  | …………….. |  |
| 2 | E.2 | Gwarantowana produkcja biogazu w stosunku do wyników testu fermentacyjnego. (%): ............................................. |
| 3 | E.3 | Gwarantowana dyspozycyjność węzła kogeneracji ≤ 8200 h/rok (godz./rok): ............................................. |

W przypadku nieuzupełnienia bądź niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów/danych/cen itp. wymaganych do oceny w danym kryterium, w ocenie za to jednostkowe kryterium Wykonawca  otrzyma 0,00 pkt.

Zastrzeżenie Wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Inne informacje Wykonawcy:

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Informacje na temat Podwykonawców:

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)