L.dz.          /	                                                                                          Stalowa Wola, 06 czerwiec 2016

ZP.271.KC.31.2016

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Malowanie dachu składowiska osadu w  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Nazwa zadania: „Malowanie dachu składowiska osadu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli ”

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

- Opis przedmiotu zamówienia:

– Malowanie powłoki dachu hali składowiska osadu o wymiarach 120 x 23[m] z blachy trapezowej

o wysokości 5,5 cm.

–  Malowanie konstrukcji dachu części niezhermetyzowanej o wymiarach rzutu poziomego 37x23 [m]

–  Wymiana mocno skorodowanej blachy dachu w ilości 5 szt. o wymiarach 1159x80 cm

i wysokości 5,5 cm.

– Wymiana kalenicy poziomej na długości 30 m/b wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej

o grubości 0,55 mm.

Zakres robót:

- Wykonanie rusztowania

- Całość dachu należy umyć myjką ciśnieniową z użyciem środków myjących.

- Przed malowaniem niewielki miejsca korozji należy oczyścić szczotkami drucianymi, odpylić

i zabezpieczyć farbami gruntującymi.

- Bezpośrednio przed malowaniem całość powierzchni należy przemyć benzyną ekstrakcyjna.

- Malowanie wykonać farbami poliwinylowymi do dachów z blachy ocynkowanej w kolorze jasnym np. szary  metaliczny.

- Konstrukcję dachu należy umyć myjką ciśnieniową użyciem środków myjących

- Wszelkie miejsca korozji w konstrukcji dachu należy oczyścić szczotkami drucianymi i odpylić oraz zabezpieczyć farbami gruntującymi.

- Całość konstrukcji dachu malować dwukrotnie farbami dwuskładnikowymi epoksydowymi lub poliuretanowymi po uprzednim wykonaniu prób przyczepności.

- Grubość pojedyncza powłoki malarskiej- nie mniej niż 60 µm

- Kolor powłoki malarskiej- RAL 7035

- Demontaż rusztowania

Zamawiający zabezpieczy:

	Nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej, wody

	Pomieszczenie magazynowe i socjalne  dla pracowników

Wymagania zamawiającego:

	Dostarczyć atesty bądź karty techniczne użytych materiałów

	Gwarancja na wykonane prace 36  m-cy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy.

Planowany termin rozpoczęcia robót od 16 sierpnia 2016 roku, a termin zakończenia robót na

30 września 2016 roku. Czas trwania robót około 4 tygodni pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 20.06.2016 r.

  - Oferty mogą być złożone pisemnie:

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Dopuszczalne jest złożenie ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

2) faksem na nr 48 15 842-19-50

3) e-mail- bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

## Uwaga!

## W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczenie oferty tak aby nie została ona odczytana przez Zamawiającego jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji

## w przypadku składania oferty faksem lub mailem prosimy zastosować obie formy.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę sporządzić należy w języku polskim .

  - Okres związania ofertą 30 dni.

  - cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie;

  - Prosimy o dołączenie do oferty :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 84 23 411 wew. 350 ;

Mieczysław Pikuła – tel. 662 190 066

- Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 — Wzór oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 — Wzór umowy Wykonawcy

….............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a