L.dz. /         /                                                                                        Stalowa Wola 20.04.2015 r.

Zof/22/2015

...............................................................

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup przyczepy 1 osiowej (os wielokrotna) o DMC min 3,5 tony

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Zakup przyczepy 1 osiowej (os wielokrotna) o DMC min 3,5 tony łącznie z dostawa do siedziby Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry techniczne przyczepy:

- Przyczepa 1-osiowa (oś wielokrotna) o DMC min. 3,5 tony. Przyczepa winna być fabrycznie nowa nie starsza niż wyprodukowana w 2014 roku.

- Konstrukcja przyczepy spawana ze stali wysokogatunkowej, zabezpieczona antykorozyjnie.

- Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości 15 mm.

- Skrzynia ładunkowa przyczepy:

- burty aluminiowe anodowane o wysokości min. 500 mm otwierane do dołu

- burta tylna aluminiowa anodowane o wysokości min. 500 mm otwierana do dołu

- przednia ściana stalowa, wypełniona sklejka, o grubości min. 15 mm wodoodporna o wysokości min.  500 mm.

- Skrzynia o długości min. 4000 mm i szerokości min. 2100 mm.

- Noga podporowa zamontowana na dyszlu.

- Opony  i koła o wymiarach 195R14C/55Jx14H2

- Nadstawki na burtach skrzyni ładunkowej.

- Nadstawki dzielone w połowie z możliwością opuszczenia bocznych ścian na zewnątrz.

- W środku skrzyni ładunkowej wykonana przegroda uchylana do góry przy opróżnianiu.

Przegroda blokowana sworzniami na bocznych burtach skrzyni ładunkowej, umożliwiających bezpieczne otwieranie przegrody przy opróżnianiu.

- Tylna ściana nadstawki wykonana w całości, zastępuje tylną burtę (zdemontowaną na czas  pracy z nadstawkami) uchylana do góry przy opróżnianiu.

- Konstrukcja wykonana  z profili zamkniętych wypełnionych siatką stalową z drutu stalowego o średnicy 3 – 3,5 mm, o oczku ok. 40 × 40 mm.

- Konstrukcja nadstawki śrutowana i cynkowana galwanicznie.

- Wysokość zabudowy nadstawek na przyczepie do wysokości 2300 mm od jezdni.

- Hamulec najazdowy.

- Koło zapasowe montowane na przedniej ściance przyczepy.

- Lampy tylne zamontowane w zderzaku tylnym, światła obrysowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

- Gwarancja na min. 24 m-ce.

- Dokumenty wymagane do rejestracji przyczepy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi, na dostarczoną przyczepę na okres 24 miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przyczepie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przyczepy, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji z wyłączeniem wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcja obsługi, Gwarancja nie obejmuje części i materiałów ulegających eksploatacyjnemu zużyciu,  zgodnie z załączoną Kartą Gwarancyjną Przyczepy

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy.

Dostawa, przyczepy realizowana będzie tylko i wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę godzin dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo przełożenia dokonania odbioru na kolejny dzień roboczy.

Zamawiający w dniu dostawy pojazdu sprawdzi ich stan oraz parametry techniczne,

1)	W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez wad, w dniu sprawdzenia poprawności przyczepy, zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru bezusterkowego.

2)	Warunkiem odbioru będzie sprawdzenie przez Zamawiającego parametrów technicznych przyczepy zgodnie z zamówieniem oraz realizacja przedmiotu zamówienia bez wad, potwierdzone protokołem końcowym odbioru bezusterkowego przyczepy

Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przyczepy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wydania mu przedmiotu umowy bez wad, na koszt Wykonawcy, w zakreślonym przezeń terminie.

2)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przyczepy do czasu ich usunięcia, zakreślając jednocześnie termin na dokonanie tej czynności.

Ze stwierdzonych wad będzie spisany protokół określający je, oraz ustalone terminy na ich usunięcie,.

Wykonawca zapewnia, że dostarczona przyczepa nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z właściwymi aktami prawnymi. Ponadto dostarczona przyczepa winien posiadać wymagane przepisami certyfikaty.

Wspólny Słownik Zamówień:

34223300-9 przyczepy

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 30 czerwiec 2015 rok.

- Kryteria oceny ofert: bilans cen zaproponowanych przez Wykonawcę za realizację dostawy:

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 29.04.2015 r.

  - Oferty mogą być złożone pisemnie:

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Dopuszczalne jest złożenie ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

2) faksem na nr 48 15 842-19-50

3) e-mail- bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

## Uwaga!

## W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczeni oferty tak aby nie została ona odczytana przez Zamawiającego  jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji w przypadku składani oferty faksem lub mailem prosimy zastosować obie formy.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy określić biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę oferty.

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Uwaga!

## Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 	druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca zrealizuje dostawę

  - Sposób przygotowania oferty -ofertę sporządzić należy w języku polskim

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 84 23 411 wew. 350 ;

….............................................................