L.dz. /         /                                                                                        Stalowa Wola 16.04.2015 r.

Zof/20/2015

...............................................................

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup samochodu dostawczego pod zabudowę kamery inspekcyjnej.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Zakup samochodu dostawczego pod zabudowę kamery inspekcyjnej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego samochodu (pod zabudowę kamery do inspekcji sieci kanalizacyjnych) marki Renault Trafic furgon blaszany lub Opel vivaro furgon blaszany (Zamawiający zakupi tylko jeden samochód) wg wymagań:

- pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2015),

- kolor biały,

- długość L1,

- wysokość H1

- pojemność ładunkowa 5,0 m3 - 5,2 m3,

- długość użyteczna przestrzeni ładunkowej  2,5 m -  3,0 m,

- szerokość użyteczna  1,6 m -  1,7 m,

- szerokość wewnętrzna między wnękami kół  1,2 m -  1,3 m,

- wysokość przestrzeni ładunkowej  1,3 m -  1,4 m,

- długość całkowita 4,9 m -  5 m,

- szerokość (bez lusterek bocznych) 1,9 m - 2,0 m,

- rozstaw osi  3,0 m -  3,1 m,

- przegroda części ładunkowej pełna z oknem,  po stronie pasażera w przegrodzie klapa zwiększająca możliwości załadunku,

- w części ładunkowej drzwi boczne prawe przesuwne z możliwością otwierania szyby,

- uchwyt ułatwiający wchodzenie do przestrzeni operatorskiej przy drzwiach bocznych przesuwnych,

- w części ładunkowej drzwi tylne nieoszklone dwuskrzydłowe, zakres otwierania 180° - 270°,

- dopuszczalna masa całkowita   2700 kg –  2900kg,

- silnik Diesel o mocy min. 90 KM, pojemność min.  1500 cm3, spełniający normy min. EURO 5,

- skrzynia biegów manualna (liczba przełożeń 6),

- zbiornik paliwa min. 80 litrów,

- centralny zamek sterowany pilotem (należy dostarczyć 2 piloty + 2 kluczyki)        i automatyczna blokada drzwi podczas jazdy (kluczyk z dwoma przyciskami),

- ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu z filtrem przeciwpyłkowym,

- ABS z EBV/ESC,

- system kontroli toru jazdy ESC z Extended Grip i HSA,

- kabina pasażerska trzyosobowa (fotel pasażera dwumiejscowy),

- szyby przednie boczne sterowane elektrycznie z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy,

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

- lusterko redukujące kąt martwego pola „Wide view”

- tapicerka w kolorze czarnym,

- pokrowce na siedzenia w kolorze szarym,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego                                i z podłokietnikiem,

- poduszka powietrzna kierowcy, zagłówki i 3-punktowe pasy,

- poduszka powietrzna pasażera na miejscu bocznym z możliwością dezaktywacji, oświetlony zamykany schowek, chłodzony, w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera,

- wspomaganie układu kierowniczego, kierownica z regulacją ustawienia wysokości,

- komputer pokładowy: prędkość średnia, całkowite /średnie/ chwilowe zużycie paliwa, zasięg na pozostałym paliwie, licznik przebiegu dziennego i całkowitego,

- wskaźnik temperatury zewnętrznej,

- immobiliser,

- kodowany radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą, Bluetooth, gniazdo USB x 2 i Jack,

- nawigacja,

- kamera cofania + radar tył (sygnał dźwiękowy ostrzegawczy),

- antena,

- opony z felgami stalowymi 205/65 R16”,

- przednie tarcze hamulcowe wentylowane, tylne tarcze hamulcowe pełne,

- kołpaki kół maxi 16’’,

- koło zapasowe ze stalową obręczą 16’’ mocowane pod nadwoziem,

- osłony przeciwbłotne (chlapacze) przednie i tylne,

- dywanik gumowy,

- światła przeciwmgielne,

- rygiel i blokady tylnych lewych drzwi,

- okablowanie przestrzeni ładunkowej do dodatkowych adaptacji,

- ogrzewanie przestrzeni ładunkowej (części operatorskiej) Webasto,

- hak holowniczy z wiązką elektryczną,

- montaż świateł ostrzegawczych na dachu pojazdu - podłużna belka z przodu (lampy ostrzegawcze LED) + dwa reflektory halogenowe z tyłu (z lewej i prawej strony) + lampa ostrzegawcza sygnalizacyjna tylna (kogut),

- cb radio president johnny III + antena cb president Georgia wraz z montażem,

- samochód powinien być wyposażony w lewarek, dwie gaśnice, trójkąt i apteczkę.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi, na dostarczony samochód na okres 60 miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w pojeździe w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne pojazdu, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji z wyłączeniem wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcja obsługi, Gwarancja nie obejmuje części i materiałów ulegających eksploatacyjnemu zużyciu,  zgodnie z załączoną Kartą Gwarancyjną Pojazdu

Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem następującą dokumentację w języku polskim:

1)	Instrukcję obsługi pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej rejestracji i eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego – 1 komplet.

2)	Fakturę VAT wystawioną za dostawę pojazdów/przyczepy,

3)	Kartę gwarancyjną pojazdu,

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy.

Dostawa, samochodu realizowana będzie tylko i wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę godzin dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo przełożenia dokonania odbioru na kolejny dzień roboczy.

Zamawiający w dniu dostawy pojazdu sprawdzi ich stan oraz parametry techniczne,

1)	W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez wad, w dniu sprawdzenia poprawności pojazdu, zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru bezusterkowego.

2)	Warunkiem odbioru będzie sprawdzenie przez Zamawiającego parametrów technicznych pojazdów zgodnie z zamówieniem oraz realizacja przedmiotu zamówienia bez wad, potwierdzone protokołem końcowym odbioru bezusterkowego pojazdów.

Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wydania mu przedmiotu umowy bez wad, na koszt Wykonawcy, w zakreślonym przezeń terminie.

2)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego pojazdu do czasu ich usunięcia, zakreślając jednocześnie termin na dokonanie tej czynności.

Ze stwierdzonych wad będzie spisany protokół określający je, oraz ustalone terminy na ich usunięcie,.

Wykonawca zobowiązuje się do wskazania firmy oraz adresu serwisu, na który można wysłać uszkodzony przedmiot umowy w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady.

Do oferty należy dodatkowo dostarczyć listę firm autoryzowanych przez producenta samochodu, które mogą wykonywać zabudowy specjalistyczne.

Wykonawca zapewnia, że dostarczony samochód nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z właściwymi aktami prawnymi. Ponadto dostarczony samochód winien posiadać wymagane przepisami certyfikaty.

Wspólny Słownik Zamówień:

34 136000-9 Samochód półciężarowy

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy..

- Kryteria oceny ofert: bilans cen zaproponowanych przez Wykonawcę za realizację dostawy:

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 29.04.2015 r.

  - Oferty mogą być złożone pisemnie:

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Dopuszczalne jest złożenie ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

2) faksem na nr 48 15 842-19-50

3) e-mail- bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

## Uwaga!

## W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczeni oferty tak aby nie została ona odczytana przez Zamawiającego  jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji w przypadku składani oferty faksem lub mailem prosimy zastosować obie formy.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy określić biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę oferty.

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Uwaga!

## Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 	druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca zrealizuje dostawę

  - Sposób przygotowania oferty -ofertę sporządzić należy w języku polskim

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 84 23 411 wew. 350 ;

….............................................................