SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBÓT DLA ZADANIA:

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Metalowców 4 – 8 w Stalowej Woli”

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie robót wg wytycznych:

- kolektor należy wykonać zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem Budowlanym, Projektem Budowlano-Wykonawczym oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- włączenie przedmiotowego kolektora należy wykonać do istniejącej studni S7 wykonanej we wcześniejszym etapie robót. W studni tej na nowo należy wyprofilować odpowiednio kinetę dostosowując do nowego kierunku przepływu ścieków. Stary odpływ ścieków wraz z likwidowanym kolektorem należy zabetonować bądź w przypadku braku możliwości wymienić krąg denny na nowy a koszty rozbiórki studni i wymiany kręgu uwzględnić w przedmiotowej ofercie,

- istniejącą studnie S5’ oraz S11’ (nie uwzględnione w przedmiarze robót), należy wymienić na nowe zgodnie ze specyfikowanym materiałem. Koszty wymiany oraz odtworzenia terenu należy uwzględnić w przedmiotowej ofercie,

- Zamawiający odstępuje od budowy odcinka przyłącza od studni S6 do S6’ (przyłącz nieczynny).

Studnie S6’ zlikwidować zgodnie z poniższymi zapisami (nawierzchnie odtworzyć w nawiązaniu do istniejącej) a istniejący nieczynny przyłącz kanalizacyjny należy zamulić betonem.

Studnie S6 należy zamówić jako przelotową.

Koszty dodatkowej likwidacji należy uwzględnić w przedmiotowej ofercie,

- na czas prowadzenia robót należy zapewnić stały przepływ ścieków z istniejących obiektów budowlanych,

- z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na czynnej kanalizacji, należy kolejno przełączać istniejące odcinki rurociągów a stare kanały likwidować zgodnie z dokumentacją projektową. Wskazana technologia likwidacji dotyczy również kolektorów i odcinków przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej, które nie będą eksploatowane po realizacji inwestycji. W czasie tymczasowego wyłączenia danego ciągu z pracy, ścieki należy zablokować powyżej studni i przepompowywać do studni znajdującej się poniżej przebudowywanego odcinka kanalizacji. Przepompowywanie należy prowadzić pod stałym nadzorem, studnie należy zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi (teren należy trwale wygrodzić przy pomocy ogrodzenia). W przypadku wylania ścieków z zablokowanego uprzednio kolektora, Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu. Mając powyższe na uwadze oraz możliwość wystąpienia miejscowych zatorów ścieków na skutek tamowania przepływu ścieków, wymagane jest aby Wykonawca robót miał w dyspozycji samochód ciśnieniowo – ssący, który umożliwi natychmiastowe udrożnienie sieci i zabezpieczy istniejące budynki przed zalaniem,

- kolektory D250 i D400 należy wykonać z litego polipropylenu (gładkościenne kielichowe) o sztywności minimum SN 16 AWADUKT HPP firmy REHAU,

- przyłącza z budynków należy wykonać z rur PVC D160 SDR 34 SN8 z uszczelką blokowaną przed wysunięciem typu Sewer-Lock,

- studnie kanalizacyjne należy wykonać jako żelbetowe DN 1200 z betonu wodoszczelnego B30 W8 łączonych na uszczelki gumowe z wbudowanymi stopniami złazowymi powlekanymi tworzywem (lub drabiną złazową powlekaną tworzywem). Dolną część studni należy wykonać z kręgu z dnem z przejściami szczelnymi i wyrobionymi kinetami. Należy zastosować studnie typu TORNADO firmy SIENKIEWICZ MAT-BUD. Studnie należy przykryć płytą pokrywową żelbetową z osadzonym w niej włazem żeliwnym okrągłym Ø 600. Wszystkie studnie zaopatrzyć w pierścienie odciążające żelbetowe oraz we włazy żeliwne (żeliwo szare EN-GJL-200) klasy D400 ryglowane z wypełnieniem betonowym typu VIABET firmy FANSULD. Korpusy włazów należy trwale przykotwić do płyty pokrywowej studni. Włazy studni S1 i S11 należy wyposażyć we wkładkę tłumiąca SBR – PP,

- włączenia kaskadowe do studni należy wykonać przy użyciu trójników, kolan i rur spadowych D160 PVC SN8 z zastosowaniem uszczelek blokowaych przed wysunięciem typu Sewer-Lock. Kolana dolne podbetonować betonem B-15 tak, aby objąć nim rurę do połowy obwodu. Podbetonowanie wykonać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem (1:14) i zagęszczonej do Is=0,98 o grubości 15 cm.

- przy budowie kanalizacji sanitarnej należy stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym,

- zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym na odcinku pomiędzy studniami S9-S10 długości 19 m, gdzie występuje zbliżenie do sieci cieplnej preizolowanej 2x200/315, należy wykonać ściankę szczelną z grodzic stalowych o długości 6 m zamontowanych od strony rurociągów,

- podczas realizacji przebudowy przedmiotowej inwestycji bezwzględnie należy przestrzegać zaprojektowanych spadków kolektora,

- istniejące przykanaliki należy przyłączyć do przebudowywanej sieci za pomocą odpowiednich kształtach połączeniowych zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym,

- po wykonaniu odcinków kolektorów sanitarnych po nowej trasie stare kanały należy dokładnie zamulić mieszanką betonową, studnie rozebrać do głębokości 1.5 m pod poziom terenu a pozostałe komory studni wypełnić dokładnie chudym betonem. Teren nad zdemontowanymi studniami zasypać, zagęścić, wyrównać i dostosować do istniejącego. Beton z rozbiórki studni zutylizować. Koszty likwidacji należy uwzględnić w przedmiotowej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie stare zdemontowane włazy żeliwne wraz z korpusami z przebudowywanej sieci kanalizacyjnej,

- mając na uwadze możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych podłączeń z istniejących budynków bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej (bez studni rewizyjnych), wymagane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót likwidacyjnych wykonał inspekcje sprawdzające na wyłączanych z użytku odcinkach za pomocą kamery CCTV. Koszty inspekcji należy uwzględnić w przedmiotowej ofercie. 
W przypadku zabetonowania niezinwentaryzowanego a czynnego przyłącza ścieków (włączonego bezpośrednio do sieci) Wykonawca robót poniesie pełną odpowiedzialność materialną za odtworzenie (wykonanie nowego) zabetonowanego przyłącza,

- wszelkie zmiany, jakie Wykonawca będzie chciał wprowadzić do zakresu uzgodnionych i wyspecyfikowanych robót muszą być zaakceptowane przez MZK.

O zamiarze wprowadzenia zmian Inwestor musi być poinformowany pisemnie. Za wszelkie zmiany wprowadzone we własnym zakresie bez uzyskania zgody MZK, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. W przypadku samowolnego wykonania w/w robót bez uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie,

- teren robót należy zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi. Ze względu na głębokie wykopy teren robót należy trwale wygrodzić przy pomocy ogrodzenia stałego,

- Wykonawca robót we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami (właścicielami nieruchomości) i trwale je wygrodzi,

- przed złożeniem oferty należy zapoznać się z terenem robót i uwzględnić w cenie wszystkie kolidujące rzeczy istniejące na trasie przedmiotowej sieci typu: ogrodzenia posesji, drzewa, krzewy, korzenie, podjazdy itp.,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód, decyzji, powiadomień wymaganych przy rozpoczęciu robót wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy oraz jego trwałe zabezpieczenie,

- Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie budowy i wypełnianie dokumentacji (dziennik budowy),

- na czas realizacji inwestycji Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego/Inspektora Nadzoru wniosek o akceptacje planowanych do użycia materiałów. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawca może zamówić przedmiotowy materiał.

Po dostarczeniu w/w materiału na plac budowy, Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego/Inspektora Nadzoru celem dokonania odbioru dostarczonego materiału i uzyskania zgody na jego wbudowanie,

- teren robót oraz miejsca niebezpieczne należy trwale ogrodzić i oznakować poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi.

- każdorazowe rozpoczęcie robot ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń wykopu, w tym głownie obudów ścian,

- na czas przestoju, zmroku i nocy wykop należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do niego osób postronnych,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać inspekcję CCTV zrealizowanych kanałów kanalizacyjnych i dostarczyć przed odbiorem raport z kamerowania. Inspekcja CCTV powinna zawierać datę i godzinę kamerowania, spadek, odległość i nazwę rejestrowanego odcinka. Koszty inspekcji należy uwzględnić w przedmiotowej ofercie,

- po wykonaniu inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego,

- należy wykonać inwentaryzację powykonawczą całości zrealizowanych prac,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie przedmiotowych prac budowlano - montażowych  firmie podwykonawczej za wyjątkiem:

- odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Metalowców – roboty drogowe,

- usług geodezyjnych,

- dostaw materiałów,

- utylizacji odpadów.

- termin realizacji przedmiotowego zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60-cio miesięcznej gwarancji na przedmiotowe roboty.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

              - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

              - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

              - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

              - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej samodzielne wykonanie zamówienia,

              - cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty kompleksowego wykonania usługi,

              - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.

              - Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.

              - nie dopuszcza się składania Ofert wariantowych.

              - nie dopuszcza się składania Ofert częściowych.

              - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu zamówienia po oferowanych cenach do 10% wartości brutto,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia referencji potwierdzających samodzielne wykonanie prac na sieciach kanalizacji sanitarnej realizowanej w terenach miejskich na głębokości powyżej 6 m, dla średnicy min. DN 400 mm i długości min. 300 m.

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prowadzenia robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy,

- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- chorobom zawodowym,

- pożarom, wybuchom,

- degradacji środowiska,

- pogorszeniu środowiska pracy,

- uszkodzeniom maszyn, urządzeń i instalacji.

- przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego listę pracowników, którzy będą realizować prace budowlano-montażowe celem przeprowadzenia przez służby MZK stosownego szkolenia BHP pod kątem zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotowych prac kanalizacyjnych,

- ze względu na głęboki wykopy prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób, posiadających wiedzę z zakresu BHP,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę na przedmiotowym zadaniu muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac,

- maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach powinny być sprawne technicznie oraz posiadać wymagane certyfikaty. Osoby je obsługujące muszą posiadać wymagane uprawnienia i badania lekarskie,

- Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia na terenie prowadzonych robót przestrzegania instrukcji i rozwiązań organizacyjnych w zakresie przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia naruszania w/w przepisów przedmiotowe prace będą wstrzymywane,

- Zamawiający uprawniony jest do:

            - wstrzymania prac jeśli zagrażają one przebywającym tam osobom lub są niezgodne

z zawartą umową,

            - rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
      przez Wykonawcę ogólnie obowiązujących zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska 
      podczas wykonywania pracy lub uzgodnionych wymogów wewnętrznych,

            - przeprowadzania okresowych kontroli posiadanych uprawnień wymaganych od 
      pracowników wykonawcy,

            - kontroli przestrzegania uzgodnionych procedur, norm lub zasad,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za:

              - zgłoszenie daty rozpoczęcia oraz zakończenia prac,

              - wykonanie prac zgodnie z zawartą umową oraz przestrzeganie wszystkich    obowiązujących procedur, instrukcji, zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska, dotyczących zakresu wykonywanej pracy,

              - zapewnienie spełnienia wymagań prawnych odnoszących się do zatrudnianych pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i ogólnymi przepisami BHP,

              - dopuszczenie do wykonywania prac jedynie osób zatrudnionych u Wykonawcy oraz posiadających odpowiednie uprawnienia, przeszkolenia i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu zleconych prac,

              - sporządzenie i aktualizację listy zatrudnionych pracowników, wykonujących przedmiotowe prace i dostarczenie jej do Zamawiającego,

              - dostarczenie do Zamawiającego wykazu pracowników zawierającego imiona i nazwiska oraz rodzaj kwalifikacji w przypadku wykonywania robót przy urządzeniach energetycznych, robót spawalniczych, obsługi urządzeń, itp.,

              - zgłaszanie osobie odpowiedzialnej wszelkiego rodzaju zauważonych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków, którym ulegli pracownicy firmy oraz sytuacji awaryjnych (wyciek środka chemicznego, pożar itp.),

              - posiadanie, aktualizację oraz dokumentowanie wszelkiego rodzaju szkoleń bhp oraz uprawnień swoich pracowników jakie są wymagane przez Kodeks Pracy oraz wymogi wewnętrzne (np.: uprawnienia na obsługę koparki, spawacza, badania sanitarno- epidemiologiczne, itp.) i przedkładanie ich do kontroli przed podpisaniem umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego,

              - zapewnienie odzieży roboczej swoim pracownikom oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej, spełniających wymagania określone w przepisach prawa oraz egzekwowanie od pracowników ich stosowania,

              - zapewnienie pracownikom urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy w określonych warunkach przedmiotowych robót kanalizacyjnych tj: miernik gazów, trójnóg, szelki bezpieczeństwa, hełm ochronny, ogrodzenie zabezpieczające teren prowadzonych robót, kamizelki ostrzegawcze, drabina, wentylator nadmuchujący powietrze do studni, szalunki systemowe itp.

              - Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji prac na istniejącej sieci  kanalizacyjnej bez stosowania powyższych zabezpieczeń.

              - W przypadku stwierdzenia braku w/w urządzeń prace zostaną wstrzymane. W   
przypadku kontynuacji prac Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy z 
Wykonawcą,

              - stosowane środki chemiczne muszą być w oryginalnych opakowaniach i trwale oznakowane,

              - stosowane niebezpieczne środki lub preparaty chemiczne muszą posiadać kartę charakterystyki,

              - zapewnienie środków czystości (szczotki, worki na śmieci, płyny do mycia, wiaderka itp.) do uporządkowania obszaru prac każdorazowo po zakończeniu danego etapu pracy oraz na bieżąco podczas prac,

              - zabezpieczenie terenu prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich przebywających osób na danym obszarze,

              - wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac przez pracowników Wykonawcy (uszkodzenia maszyn, urządzeń, instalacji, ogrodzeń, itp.),

              - postępowanie zgodne z instrukcjami wydawanymi przez osoby kierujące akcją ewakuacyjną w sytuacjach zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników,

              - umożliwienie przeprowadzenia okresowych kontroli pod kątem jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy obszaru prowadzonych prac,

              - udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także udział przedstawiciela służby bhp w pracach tego zespołu,

              - terminowe usuwanie zgłoszonych nieprawidłowości, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, jakość, ochronę środowiska i p.poż.,

              - wykonywanie pomiarów dla użytkowanych urządzeń i potwierdzenie tego faktu w postaci posiadanej dokumentacji (zgodnie z prawem energetycznym),

              - wykonywanie zleconej pracy przy minimalizacji przerw w przepływie ścieków zgodnie z ustaleniami,

- Wykonawca uprawniony jest do:

              - wstrzymania prac własnych w razie stwierdzenia powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia przebywających tam osób lub w razie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zatrzymania maszyn, urządzeń, systemów sterowniczych, infrastruktury podziemnej itp.,

              - zgłaszania zauważonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub jakość wykonywanej usługi.

- Pracownicy wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

              - przestrzegania wszelkich przepisów oraz zasad bhp i p.poż - zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy,

              - stosowania odpowiedniej, zgodnej z wymaganiami odzieży z widocznym logo firmy,

              - utrzymywania na stanowisku pracy ładu i porządku przez cały czas trwania prac, a na koniec każdego dnia pozostawianie miejsca pracy w należytym porządku. Wszelkie rozlane, rozsypane substancje powinny być bezzwłocznie uprzątnięte, aby nie stwarzać zagrożenia poślizgnięcia lub skażenia środowiska,

              - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne i inne,

              - składowane materiały muszą być starannie przechowywane, w odpowiednio zabezpieczonych, oznakowanych/opisanych miejscach tak aby uniemożliwić ich wyciek, rozsypanie, utlenianie itp.,

              - materiały odpadowe muszą być przechowywane w odpowiednich wyznaczonych miejscach zgodnie z zasadami ochrony środowiska, p.poż. i bhp,

              - butle ze sprężonymi gazami muszą być przechowywane w pozycji stojącej i przez cały czas zabezpieczone przed przewróceniem, zawory zakryte kołpakiem - kiedy nie są w użyciu. Butle z gazami palnymi muszą być przechowywane w odpowiedniej odległości od butli z gazami i substancjami silnie utleniającymi (np. tlen), a puste butle muszą być wyraźnie oznaczone i odseparowane od butli pełnych. Butle powinny być zabezpieczone przed dostaniem się do nich niepowołanych osób (kraty zabezpieczające, zamknięte pomieszczenia magazynowe itp.),

              - miejsce pracy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć,

              - do pracy należy stosować właściwe i sprawne maszyny robocze, urządzenia, narzędzia,

              - stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, odpowiednich do charakteru prowadzenia prac i występujących zagrożeń,

              - używane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania w zakresie oceny zgodności, a pracownicy zapoznani ze sposobem ich użytkowania,

              - zabrania się rozpoczynać pracę jeśli pracownicy nie są odpowiednio zabezpieczeni przed zagrożeniami związanymi z wykonywana pracą,

              - zgłaszania do bezpośredniego przełożonego oraz Służby BHP zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz zauważonych odchyleń/zakłóceń od normalnego przebiegu pracy (nawet jeśli wydają się one bardzo błahe to mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy),

- Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

              - prowadzenia pojazdów na terenie budowy bez ważnych uprawnień (samochody, maszyny budowlane, itp.),

              - używania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożenia wybuchem,

              - wykonywania niżej wymienionych prac bez pisemnego polecenia pracy wydanego przez kierownika budowy: prace w zbiornikach zamkniętych (studnie kanalizacyjne), prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, prace w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, prace niebezpieczne pod względem pożarowym, itp.,

              - posiadania, używania lub pracę pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub pobudzających,

              - obsługi urządzeń, maszyn bez zezwolenia i posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych,

              - demontowania zabezpieczeń zainstalowanych na urządzeniach, maszynach lub instalacjach,

              - rozkładania długich odcinków przewodów zasilających (przedłużaczy, kabli) w poprzek dróg komunikacyjnych, chodników dla pieszych oraz na mokrych powierzchniach terenu,

              - przechodzenia lub wykonywania prac w rejonie prac na wysokości lub pod zawieszonymi ładunkami,

              - dokonywania samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej bez uzyskania stosownych zgód,

              - wchodzenia do rozdzielni elektrycznych bez stosownego zezwolenia,

              - zostawiania otwartych studni kanalizacyjnych na terenie prowadzonych robót oraz rozgrodzenia terenu robót,

              - przebywania w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny,

              - transportowania pracowników do wykopu lub z wykopu za pomocą naczynia roboczego maszyny,

              - schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach szalunków systemowych,

              - pracy w wykopach bez z stosownych zabezpieczeń,

              - przebywania w wykopie podczas transportowania do niego materiałów,

              - przebywania pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju,

              - wykonywania robót ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają przepisy szczegółowe,

              - wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu gruntu, itp.,

UWAGA

W sytuacjach nie opisanych powyżej obowiązują ogólne przepisy bhp, p.poż, ochrony środowiska, prawa energetycznego, budowlanego oraz przepisy branżowe.

- Postępowanie na wypadek awarii:

W przypadku wystąpienia awarii (pożar, wyciek substancji chemicznej, uszkodzenie infrastruktury podziemnej itp.) należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz postępować zgodnie z ustaleniami.

W przypadku zagrożenia życia ludzi, zagrożenia zniszczenia mienia, zagrożenia skażenia środowiska w skutek zaistniałej awarii, należy powiadomić służby zewnętrzne:

- Policja tel. 997,

- Straż pożarna tel. 998,

- Pogotowie ratunkowe tel. 999,

- Służby ratunkowe 112.

- Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych:

              - Wykonawca wykonujący w ramach robót prace szczególnie niebezpieczne jest zobowiązany wykonywać te prace zgodnie z wymaganiami określonymi w  stosownych przepisach.

              - Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych (studniach kanalizacyjnych) może być prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia pracy. W związku z powyższym osoba kierująca pracownikami ze strony Wykonawcy jest zobowiązana wydawać takie polecenia swoim pracownikom.

- Odbiór prac:

              - Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną pracę jest protokolarny odbiór prac objętych umową bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (odbioru dokonuje wyznaczona przez Zamawiającego Komisja Odbioru).

              - W szczególności oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymaganych przepisami prawa, normami stosownie do charakteru wykonywanej pracy, takich jak: oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie z projektem technicznym, dokumentacji powykonawczej, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oddawanego sprzętu, protokołów badań, protokołów pomiarowych, badań szczelności i prób ciśnieniowych instalacji, dokumentów Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczenia do eksploatacji (jeżeli są wymagane), certyfikatów, deklaracji zgodności. Przedstawienie tych dokumentów przez wykonawcę stanowi niezbędny element odbioru prac.

              - Wykonawca po zakończeniu pracy, usuwa swój sprzęt, porządkuje miejsce prac, zgłasza pisemnie do obioru prace Zamawiającemu.

- Uwagi końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji odpowiednie zastosowanie znajdują zasady i przepisy bhp, p.poź.i ochrony środowiska.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi wymaganiami i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania:

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)